| Ευρωπαϊκή Ένωση Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης | ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΒΟΡΕΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «Κρήτης και Νήσων Αιγαίου 2007-2013» ΑΞΟΝΑΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ 8 «Αειφόρος Ανάπτυξη και Ποιότητα Ζωής στην Περιφέρεια Βορείου Αιγαίου» ΘΕΜΑΤΙΚΗ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑ 75 Υποδομές Εκπαίδευσης ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΠΡΑΞΗΣ Υποδομές Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης |  |
| --- | --- | --- |
| Με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης |

ΠΡΥΤΑΝΗΣ  	    			     		           Μυτιλήνη, 01 Μαρτίου 2013

Αριθμ. Πρωτ.: 1060

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ ΔΙΑΚHΡYΞΗΣ

Ανοικτού διεθνή διαγωνισμού υποβολής προσφορών

με κριτήριο κατακύρωσης

την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά

με τίτλο

«ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΕΣ ΜΟΝΑΔΕΣ ΤΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ»

ΜΑΡΤΙΟΣ 2013

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

ΜΕΡΟΣ Β΄: ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ ΚΑΙ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ	3

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α	3

1.      ΟΔΗΓΙΕΣ ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗΣ ΠΙΝΑΚΩΝ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ/ΕΝΑΡΜΟΝΙΣΗΣ	3

2.      ΕΙΔΙΚΟΙ ΟΡΟΙ/ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ	3

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β	3

1.	ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΕΓΓΥΗΤΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΟΛΗΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ	3

2.	ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΕΓΓΥΗΤΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΟΛΗΣ ΚΑΛΗΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ	3

3.	ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΕΓΓΥΗΤΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΟΛΗΣ ΚΑΛΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ	3

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Γ	3

1.	ΠΙΝΑΚΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ	3

2.	ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΑΝΑ ΟΜΑΔΑ ΕΙΔΩΝ	3

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Δ	3

1.      ΣΧΕΔΙΟ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ	3

# ΜΕΡΟΣ Β΄: ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ ΚΑΙ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ

##### ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α

###### ΟΔΗΓΙΕΣ ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗΣ ΠΙΝΑΚΩΝ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ/ΤΕΧΝΙΚΕΣ

###### ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ

- ΟΔΗΓΙΕΣ ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗΣ ΠΙΝΑΚΩΝ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ/ΕΝΑΡΜΟΝΙΣΗΣ

- ΕΙΔΙΚΟΙ ΟΡΟΙ/ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ

##### ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β

###### ΥΠΟΔΕΙΓΜΑΤΑ ΕΓΓΥΗΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΟΛΩΝ

- ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΕΓΓΥΗΤΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΟΛΗΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ

- ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΕΓΓΥΗΤΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΟΛΗΣ ΚΑΛΗΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ

- ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΕΓΓΥΗΤΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΟΛΗΣ ΚΑΛΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ

##### ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Γ

###### ΠΙΝΑΚΕΣ

- ΠΙΝΑΚΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ

- ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ   ΑΝΑ  ΟΜΑΔΑ    ΕΙΔΩΝ

##### ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Δ

###### ΣΧΕΔΙΟ ΣΥΜΒΑΣΗΣ

- ΣΧΕΔΙΟ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α

1.	ΟΔΗΓΙΕΣ ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗΣ ΠΙΝΑΚΩΝ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ/ΕΝΑΡΜΟΝΙΣΗΣ

- Η οργάνωση των τεχνικών προδιαγραφών σε μορφή πίνακα έγινε για ομοιομορφία στη σύνταξη και υποβολή των τεχνικών προσφορών ώστε να διευκολυνθεί το έργο της αξιολόγησης. Οι Συμμετέχοντες, επομένως, υποβάλλουν υποχρεωτικά και με ποινή αποκλεισμού τους πίνακες συμπληρωμένους και με πλήρεις αιτιολογήσεις μέσω παραπομπών σε σχετικά εγχειρίδια ή έγγραφα.

- Κάθε προσφορά πρέπει να συνοδεύεται από φάκελο με όλα τα τεχνικά χαρακτηριστικά, τυχόν πιστοποιητικά, prospectus, εγχειρίδια και φωτογραφίες. Στην τελευταία περίπτωση θα πρέπει να προσδιορίζεται η ακριβής θέση των φωτογραφιών των προσφερομένων ειδών  εντός του τεχνικού φυλλαδίου.

- Για την συμπλήρωση των πινάκων συμμόρφωσης/εναρμόνισης, οι οποίοι παρέχονται στο επισυναπτόμενο αρχείο, ισχύουν τα παρακάτω:

- Στη Στήλη «ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ», περιγράφονται αναλυτικά οι αντίστοιχοι τεχνικοί όροι, υποχρεώσεις ή επεξηγήσεις για τα οποία θα πρέπει να δοθούν αντίστοιχες απαντήσεις.

- Αν στη στήλη «ΥΠΟΧΡΕΩΣΗ» έχει συμπληρωθεί η λέξη «ΝΑΙ», σημαίνει ότι η αντίστοιχη προδιαγραφή είναι υποχρεωτική για το Συμμετέχοντα ή ένας αριθμός που σημαίνει υποχρεωτικό αριθμητικό μέγεθος της προδιαγραφής και απαιτεί συμμόρφωση, θεωρούμενα ως απαράβατοι όροι σύμφωνα με την παρούσα διακήρυξη. Προσφορές που δεν καλύπτουν πλήρως τους απαράβατους όρους απορρίπτονται ως απαράδεκτες.

- Στη στήλη «ΑΠΑΝΤΗΣΗ» σημειώνεται η απάντηση του Συμμετέχοντος που έχει τη μορφή «ΝΑΙ» εάν η αντίστοιχη προδιαγραφή πληρείται από την Προσφορά ή ένα αριθμητικό μέγεθος που δηλώνει την ποσότητα του αντίστοιχου χαρακτηριστικού στην Προσφορά. Απλή κατάφαση ή επεξήγηση δεν αποτελεί απόδειξη πλήρωσης της προδιαγραφής και η αρμόδια Επιτροπή έχει την υποχρέωση ελέγχου και επιβεβαίωσης της πλήρωσης της υποχρέωσης.

- Στη στήλη «ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ» θα καταγραφεί η σαφής παραπομπή στην Τεχνική Προσφορά ή σε Παράρτημα της Τεχνικής Προσφοράς το οποίο μπορεί να περιλαμβάνει αριθμημένα Τεχνικά Φυλλάδια κατασκευαστών, ή αναλυτικές τεχνικές περιγραφές του εξοπλισμού ή του τρόπου διασύνδεσης και λειτουργίας ή αναφορές μεθοδολογίας εγκατάστασης και υποστήριξης κλπ., που κατά την κρίση του Συμμετέχοντος τεκμηριώνουν τα στοιχεία των Πινάκων Συμμόρφωσης/Εναρμόνισης.

- Είναι ιδιαίτερα επιθυμητή η πληρέστερη συμπλήρωση των παραπομπών, οι οποίες πρέπει να είναι κατά το δυνατόν συγκεκριμένες (π.χ. Τεχνικό Φυλλάδιο 3, Σελ. 4 Παράγραφος 4, κ.λ.π.). Αντίστοιχα στο τεχνικό φυλλάδιο ή στην αναφορά θα υπογραμμιστεί το σημείο που τεκμηριώνει τη συμφωνία και θα σημειωθεί η αντίστοιχη παράγραφος του Πίνακα Συμμόρφωσης/Εναρμόνισης στην οποία καταγράφεται η ζητούμενη προδιαγραφή (π.χ. Προδ. 4.18).

### 2.    ΕΙΔΙΚΟΙ ΟΡΟΙ/ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ

- Ο Συμμετέχων υποχρεούται να εγγυηθεί την καλή λειτουργία των ειδών του ηλεκτρονικού εξοπλισμού, τουλάχιστον για περίοδο ίση  με αυτή του κατασκευαστή, όπως αυτή ζητείται στις τεχνικές προδιαγραφές της παρούσας, από την οριστική παραλαβή του (περίοδος εγγύησης καλής λειτουργίας ή διατήρησης), χωρίς πρόσθετη επιβάρυνση της Αναθέτουσας Αρχής. Στο χρονικό αυτό διάστημα θα έχει υποχρέωση δωρεάν αντικατάστασης εξαρτημάτων είτε ρυθμίσεων / επισκευών που οφείλονται σε βλάβη, κακή κατασκευή ή άλλο ελάττωμα. Η υποχρέωση αυτή δεν καλύπτει τις περιπτώσεις κακής χρήσης του ηλεκτρονικού εξοπλισμού. Είναι επιπλέον υποχρεωμένος να πραγματοποιεί δωρεάν τα τακτικά service του προσφερόμενου ηλεκτρονικού εξοπλισμού και εφόσον αυτό ζητείται στις τεχνικές προδιαγραφές του κάθε είδους,  σύμφωνα με τις απαιτήσεις των αντιστοίχων εργοστασίων κατασκευής.

- Η εγκατάσταση του εξοπλισμού με τις σχετικές συνδέσεις, ρυθμίσεις κλπ θα πραγματοποιηθεί από τον Αναδόχο. Κατά την διάρκεια της εγκατάστασης του εξοπλισμού από τους τεχνικούς του, ο ανάδοχος υποχρεούται να δηλώσει με τεκμηρίωση (στον επί μέρους φάκελο τεχνικής προσφοράς) τον τρόπο υποστήριξης προς το Πανεπιστήμιο.

- Η εγκατάσταση και παραμετροποίηση των συστημάτων (όπου απαιτείται σύμφωνα από τις τεχνικές προδιαγραφές), στους χώρους για τους οποίους προβλέπονται, σύμφωνα με τις απαιτήσεις της Αναθέτουσας Αρχής, θα πραγματοποιηθούν από την κατασκευάστρια εταιρεία μέσω του Αναδόχου. Ο συμμετέχων υποχρεούται να περιγράψει αναλυτικά το χρονοδιάγραμμα των εργασιών.

- Ο Συμμετέχων υποχρεούται κατά την κατάθεση της προσφοράς, να συμπεριλάβει πλήρη τεχνική περιγραφή, προσπέκτους και όλα τα απαραίτητα τεχνικά φυλλάδια για την αξιολόγηση της προσφοράς του στην Ελληνική γλώσσα. Τα εργοστασιακά prospectus μπορούν να είναι και στην Αγγλική γλώσσα, εκτός αυτών που στις τεχνικές προδιαγραφές του ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΟΣ Α ή σε άλλα σημεία της παρούσας προκήρυξης απαιτείται σαν απαράβατος όρος να παραδίδονται στην ελληνική γλώσσα.

- Τα κατατιθέμενα τεχνικά φυλλάδια (prospectus), όταν αυτά ζητούνται, πρέπει να επαληθεύουν τα τεχνικά και ποιοτικά χαρακτηριστικά που αναγράφονται στις προσφορές. Πρέπει να είναι αυθεντικά επίσημα του μητρικού κατασκευαστικού οίκου. Πρέπει να είναι αυτά που χρησιμοποιεί ο οίκος κατασκευής του προϊόντος, στο πλαίσιο της πολιτικής προώθησης των πωλήσεων του στις αγορές (ιδιωτικές και Δημοσίου) του ενδιαφέροντος του. Σε περίπτωση που τεχνικά στοιχεία της προσφοράς είναι διάφορα από τα αναγραφόμενα στα prospectus ή δεν περιλαμβάνονται  στα τεχνικά φυλλάδια, πρέπει να κατατίθεται σχετική βεβαιωτική επιστολή από τον όμιμο εκπρόσωπο του οίκου κατασκευής του προϊόντος επίσημα μεταφρασμένη ή/και επίσημες βεβαιώσεις ή άλλα επίσημα έγγραφα από τον κατασκευαστή και όχι από τοπικούς αντιπροσώπους ή εκπροσώπους. Προσφορές που δεν είναι σύμφωνες με τα παραπάνω οριζόμενα απορρίπτονται.

- Οι απαραίτητες Τεχνικές Προδιαγραφές, τα απαραίτητα είδη εξοπλισμού ανά Ομάδα Ειδών, οι απαιτήσεις της Αναθέτουσας Αρχής και οι προϋποθέσεις που πρέπει να τηρούν όλοι οι Συμμετέχοντες είναι οι ακόλουθες :

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ

ΟΜΑΔΑ Ζ: ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΗΣ ΤΕΚΜΗΡΙΩΝ

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΟΜΑΔΑΣ Ζ: 10.800€

| Α/Α | ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ | ΥΠΟΧΡΕΩΣΗ | ΑΠΑΝΤΗΣΗ | ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Z.1 | ΣΤΑΘΜΟΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΕΓΓΡΑΦΗΣ ΚΑΙ ΑΝΑΓΝΩΣΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ ΣΕ ΕΤΙΚΕΤΕΣ RFID ΚΑΙ ΓΙΑ ΔΑΝΕΙΣΜΟ, ΕΠΙΣΤΡΟΦΕΣ ΥΛΙΚΟΥ. ΔΕΝ ΚΑΝΕΙ ΑΠΟΜΑΓΝΗΤΙΣΜΟ ΤΑΙΝΙΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ. |
|  | Αρ. Μονάδων: | 6 |  |  |
|  | Το προτεινόμενο σύστημα πρέπει να διαθέτει συσκευή ανάγνωσης τύπου pad μικρού πάχος (<= 15 χιλιοστά) που εγκαθίσταται εύκολα | ΝΑΙ |  |  |
|  | Το προτεινόμενο σύστημα πρέπει να είναι συμβατό με τους υπολογιστές και τους σαρωτές γραμμωτού κώδικα της Βιβλιοθήκης. Το πρότυπο γραμμωτού κώδικα που χρησιμοποιεί η Βιβλιοθήκη είναι το interleave 2 of 5. | ΝΑΙ |  |  |
|  | Να συνεργάζεται χωρίς προβλήματα με το πρόγραμμα αυτοματοποίησης Geac ADVANCE (έκδοση 6.7.15.1) και ιδιαίτερα με τα υποπρογράμματα του δανεισμού και των επιστροφών. Το σύστημα (συσκευή και λογισμικό) θα πρέπει να παρέχει τις πληροφορίες του/των RFID που διαβάζει σε μορφή ευθέως αναγνώσιμη από το παραπάνω πρόγραμμα της βιβλιοθήκης | ΝΑΙ |  |  |
|  | Το προτεινόμενο σύστημα πρέπει να διαθέτει εμβέλεια ανάγνωσης ετικετών RFID βιβλίων, τουλάχιστον 20 εκατοστά. | ΝΑΙ |  |  |
|  | Το προτεινόμενο σύστημα πρέπει να υποστηρίζει δύο λειτουργίες: Να επεξεργάζεται είτε ετικέτες RFID είτε γραμμωτούς κώδικες στην ίδια συναλλαγή. | ΝΑΙ |  |  |
|  | Το προτεινόμενο σύστημα πρέπει να είναι σχεδιασμένο για Βιβλιοθήκες και να χρησιμοποιείται για δανεισμό και επιστροφή υλικού της βιβλιοθήκης. | ΝΑΙ |  |  |
|  | Το προτεινόμενο σύστημα πρέπει να μπορεί να επεξεργάζεται ταυτόχρονα πολλά στοιχεία με ετικέτες RFID για δανεισμό/επιστροφή. | ΝΑΙ |  |  |
|  | Το προτεινόμενο σύστημα πρέπει να εμφανίζει τον αριθμό των στοιχείων που υποβάλλονται σε ταυτόχρονη επεξεργασία, ώστε να διασφαλιστεί η πλήρης επεξεργασία της συναλλαγής δανεισμού/επιστροφής. | ΝΑΙ |  |  |
|  | Το προτεινόμενο σύστημα πρέπει να χρησιμοποιεί αλγόριθμο anti-collision (διευθέτησης επεισοδίων σύγκρουσης) που δεν περιορίζει τον αριθμό των ετικετών που μπορούν να αναγνωριστούν και να σαρωθούν ταυτόχρονα σε εμβέλεια έως 20 cm. | ΝΑΙ |  |  |
|  | Να εκτελεί μετατροπές από γραμμικό κώδικα σε RFID και να διαθέτει μηχανισμό για τον έλεγχο ορθότητας της μετατροπής. Να ειδοποιεί οπτικά ή ηχητικά σε περίπτωση λανθασμένης μετατροπής και να επιτρέπει τον εκ νέου προγραμματισμό των ετικετών RFID εάν αυτό κρίνεται απαραίτητο. | ΝΑΙ |  |  |
|  | Το προτεινόμενο σύστημα πρέπει μέσο λογισμικού να παρέχει τη δυνατότητα διαμόρφωσης των παραμέτρων αναγνωριστικών στοιχείων, ώστε να αποτρέπεται αυτόματα ο προγραμματισμός μερικώς σαρωμένων ή εσφαλμένα σαρωμένων γραμμωτών κωδίκων. | ΝΑΙ |  |  |
|  | Το προτεινόμενο σύστημα πρέπει να διαθέτει λειτουργία προγραμματιζόμενων πλήκτρων (hot key) που μπορεί να ρυθμιστεί για προσομοίωση των πλήκτρων λειτουργιών (F) του ολοκληρωμένου συστήματος βιβλιοθήκης (ILS), ώστε η αλλαγή του συστήματος από μονάδα δανεισμού σε μονάδα επιστροφής να εκτελείται με ένα μόνο πλήκτρο. | ΝΑΙ |  |  |
|  | Να παρέχει την δυνατότητα σειριακής και USB σύνδεσης με τουλάχιστον 2 μέτρα καλώδιο σύνδεσης με την αντίστοιχη θύρα του υπολογιστή. Θα πρέπει να παρέχονται εάν αυτό χρειάζεται όλοι οι απαραίτητοι προσαρμογείς (σειριακό σε USB και USB σε σειριακό) | ΝΑΙ |  |  |
|  | Να διαβάζει ετικέτες RFID τύπου D4, D6, D8 της 3Μ καθώς και άλλων εταιρειών που ακολουθούν όμως το ισχύον standard ISO 18000-3 Mode 1 ή οποιοδήποτε μελλοντικό ISO standard θα επικρατήσει για την τεχνολογία RFID. | ΝΑΙ |  |  |
|  | Να συνοδεύεται από φιλικό προς το χρήστη λογισμικό διαχείρισης και συνοδευτικά έντυπα χρήσης στα ελληνικά ή/και αγγλικά | ΝΑΙ |  |  |
|  | Το πλήρες σύστημα του σταθμού εργασίας πρέπει να να πληροί τις προδιαγραφές για CE-Certified, UL-Certified και να πληροί τις οδηγίες για EU WEEE και RoHS | ΝΑΙ |  |  |
|  | Να παρέχεται εγγύηση καλής λειτουργίας τουλάχιστον 1 έτους από την κατασκευάστρια εταιρεία, ισχύουσα από την ημερομηνία παραλαβής της συσκευής. | ΝΑΙ |  |  |

Στην περίπτωση που εμπεριέχονται αναφορές εμπορικών σημάτων, διπλωμάτων ευρεσιτεχνίας ή τύπων ή αναφορές ορισμένης καταγωγής ή παραγωγής, δύναται να προσφερθούν οι συγκεκριμένοι τύποι ή ισοδύναμοι.

ΟΜΑΔΑ Η: ΦΩΤΟΤΥΠΙΚΑ

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΟΜΑΔΑΣ Η : 19.300€

| Α/Α | ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ | ΥΠΟΧΡΕΩΣΗ | ΑΠΑΝΤΗΣΗ | ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Η.1 | ΦΩΤΟΤΥΠΙΚΟ ΜΗΧΑΝΗΜΑ ΜΕ ΚΑΡΤΟΔΕΚΤΗ |
| Βασικά χαρακτηριστικά φωτοτυπικού μηχανήματος |
|  | Αρ. Μονάδων: | 3 |  |  |
|  | Να είναι επιτραπέζια μονάδα αναπαραγωγής αντιγράφων μεσαίας αναπαραγωγικής ικανότητας με δυνατότητες εκτύπωσης, σάρωσης και φαξ | ΝΑΙ |  |  |
|  | Να είναι καινούργιο, όχι ανακατασκευασμένο και να έχει πιστοποίηση CE. Να είναι το πιο πρόσφατο μοντέλο της σειράς του, παραγωγής τελευταίας διετίας. | ΝΑΙ |  |  |
|  | Η φωτοαντιγραφή να είναι υψηλής ποιότητας, η δε κατασκευή και λειτουργία του να είναι σύμφωνη με τα διεθνή πρότυπα όσον αφορά το θόρυβο, την ασφαλή αποθήκευση κατάλοιπων, τον ιονισμό, την εκπομπή επικίνδυνων ακτινοβολιών και τα υλικά κατασκευής τύμπανου. Επίσης το μηχάνημα πρέπει να διαθέτει σύστημα εξοικονόμησης ενέργειας όταν δεν λειτουργεί. | ΝΑΙ |  |  |
|  | Να έχει μηνιαία παραγωγική ικανότητα τουλάχιστον 100.000 φύλλων. Η παραγωγική αυτή ικανότητα να βεβαιώνεται από τον κατασκευαστή. | ΝΑΙ |  |  |
|  | Να διαθέτει μνήμη τουλάχιστον 512ΜΒ | ΝΑΙ |  |  |
|  | Να διαθέτει σκληρό δίσκο αποθηκευτικής ικανότητας τουλάχιστον 40GB | ΝΑΙ |  |  |
|  | Να δέχεται πρωτότυπα μεμονωμένα φύλλα, βιβλία, περιοδικά κτλ. μέγιστης διάστασης Α3 | ΝΑΙ |  |  |
|  | Να έχει χρόνο προθέρμανσης μικρότερο ή ίσο των 30 δευτερολέπτων | ΝΑΙ |  |  |
|  | Να δέχεται καρτοδέκτη | ΝΑΙ |  |  |
|  | Να λειτουργεί με ρεύμα 220-240V/50-60Hz, χωρίς ανάγκη ειδικής εγκατάστασης | ΝΑΙ |  |  |
|  | Να συνοδεύεται από εγχειρίδια χρήσης και τυχόν προγράμματα οδήγησης εκτύπωσης και λογισμικό εγκατάστασης σε CD-ROM | ΝΑΙ |  |  |
| Διαχείριση χαρτιού φωτοτυπικού μηχανήματος |
|  | Να παράγει ευδιάκριτα και καθαρά αντίγραφα από πρωτότυπα που περιέχουν φωτογραφία ή κείμενο, αντιγράφοντας με πραγματική ανάλυση των 600dpi και 256 τόνων του γκρι. | ΝΑΙ |  |  |
|  | Να διαθέτει 3 τουλάχιστον δίσκους τροφοδοσίας συνολικής χωρητικότητας τουλάχιστον 1.200 φύλλων. Η χωρητικότητα τροφοδοσίας να είναι δυνατόν να επεκταθεί με προσθήκη επιπλέον δίσκων τροφοδοσίας | ΝΑΙ |  |  |
|  | Η χωρητικότητα δίσκου εξόδου να είναι τουλάχιστον 100 φύλλων | ΝΑΙ |  |  |
|  | Να υποστηρίζονται τουλάχιστον οι παρακάτω τύποι: χαρτί (απλό, έγχρωμο, προεκτυπωμένο, διάτρητο, ανακυκλωμένο, σκληρό), ετικέτες, φακέλους, διαφάνειες | ΝΑΙ |  |  |
|  | Να διαθέτει αυτόματο τροφοδότη με αναστροφέα πρωτοτύπων (για σάρωση διπλής όψης) μεγέθους από Α5 έως και Α3 τουλάχιστον | ΝΑΙ |  |  |
| Λειτουργίες αναπαραγωγής αντιγράφων φωτοτυπικού μηχανήματος |
|  | Να διαθέτει την ψηφιακή τεχνολογία «μία φορά σάρωση, πολλές εκτυπώσεις» | ΝΑΙ |  |  |
|  | Να έχει δυνατότητα σμίκρυνσης και μεγέθυνσης από 25% έως 400% σε βήματα του 1%, αλλά και με έτοιμα προρυθμισμένα επίπεδα για μετατροπές μεταξύ καθιερωμένων μεγεθών χαρτιού (πχ. από Α3 σε Α4 κτλ.) | ΝΑΙ |  |  |
|  | Να παράγει αντίγραφα διαστάσεων από Α5 έως Α3 τουλάχιστον | ΝΑΙ |  |  |
|  | Να αντιγράφει με ταχύτητα τουλάχιστον 33 αντιγράφων Α4 το λεπτό, με ταχύτητα πρώτου αντιγράφου μικρότερη ή ίση από 6 δευτερόλεπτα | ΝΑΙ |  |  |
|  | Να διαθέτει σύστημα αυτόματης εκκίνησης (AUTO START) | ΝΑΙ |  |  |
|  | Να έχει δυνατότητα για αυτόματη εκτύπωση διπλής όψης | ΝΑΙ |  |  |
|  | Να διαθέτει μεγάλη Έγχρωμη Οθόνη Επαφής, υψηλής ανάλυσης, που να επιτρέπει τη χρήση όλων των λειτουργιών του μηχανήματος και να εμφανίζει πληροφοριακά μηνύματα σχετικά με την κατάσταση αυτού, με τέτοιο τρόπο ώστε να διευκολύνεται η χρήση του μηχανήματος και από μη εξειδικευμένο προσωπικό. | ΝΑΙ |  |  |
|  | Να έχει πληκτρολόγιο 10 αριθμητικών πλήκτρων για προεπιλογή φωτοαντιγράφων έως 999 | ΝΑΙ |  |  |
|  | Να διαθέτει πλήκτρο διακοπής εργασίας (INTERRUPT) | ΝΑΙ |  |  |
|  | Να διαθέτει σύστημα αυτόματης επιλογής χαρτιού. | ΝΑΙ |  |  |
|  | Να διαθέτει τουλάχιστον 10 προγράμματα με προρυθμισμένες παραμέτρους λειτουργίας. | ΝΑΙ |  |  |
|  | Να διαθέτει ψηφιακό μετρητή αντιγράφων, σε τέτοια θέση ώστε να είναι εύκολος ο έλεγχός του και από τον χειριστή. | ΝΑΙ |  |  |
|  | Να διαθέτει αυτόματη περιστροφή εικόνας, για να αποφεύγονται οι λανθασμένες εκτυπώσεις από τη μη σωστή τοποθέτηση των πρωτοτύπων στην πλάκα αντιγραφής. | ΝΑΙ |  |  |
|  | Να έχει δυνατότητα διαχωρισμού δεσμίδων παραγόμενων αντιγράφων | ΝΑΙ |  |  |
|  | Να έχει δυνατότητα ηλεκτρονικής και περιστροφικής σελιδοποίησης | ΝΑΙ |  |  |
|  | Να έχει δυνατότητα διαγραφής πλαισίου & δυνατότητα προσαρμογής περιθωρίων. | ΝΑΙ |  |  |
|  | Να διαθέτει τουλάχιστον 500 κωδικούς χρηστών για παρακολούθηση χρήσης | ΝΑΙ |  |  |
| Λειτουργίες εκτύπωσης φωτοτυπικού μηχανήματος |
|  | Να λειτουργεί και ως δικτυακός εκτυπωτής, ταχύτητας ίδιας με αυτής της αναπαραγωγής αντιγράφων και ανάλυσης εκτύπωσης τουλάχιστον στα 600dpi | ΝΑΙ |  |  |
|  | Να υποστηρίζει την εκτυπωτικές γλώσσες PCL 5e, PCL 6 | ΝΑΙ |  |  |
|  | Nα έχει δυνατότητα σύνδεσης USB 2.0 και σύνδεσης σε δίκτυο Ethernet υψηλής ταχύτητας φέροντας δικτυακή συνδεσμολογία 10/100 Μbits/sec | ΝΑΙ |  |  |
|  | Nα υποστηρίζει περιβάλλοντα Windows 2000/XP/Server2003/Vista, Mac OS 10.x ή νεότερης έκδοσης | ΝΑΙ |  |  |
| Λειτουργίες σάρωσης φωτοτυπικού μηχανήματος |
|  | Να λειτουργεί και ως έγχρωμος σαρωτής, με χρήση από οποιοδήποτε σταθμό εργασίας μέσω δικτύου | ΝΑΙ |  |  |
|  | Να έχει δυνατότητα οπτικής ανάλυσης σάρωσης τουλάχιστον 600dpi | ΝΑΙ |  |  |
|  | Το επίπεδο κλίμακας γκρι είναι τουλάχιστον 256 τόνων | ΝΑΙ |  |  |
|  | Να έχει δυνατότητα σάρωσης μέχρι και σελίδα διαστάσεων Α3 | ΝΑΙ |  |  |
|  | Να σαρώνει: - με ταχύτητα τουλάχιστον 50 ασπρόμαυρων σελίδων Α4 το λεπτό σε οπτική ανάλυση τουλάχιστον 600dpi και - με ταχύτητα τουλάχιστον 25 έγχρωμων σελίδων Α4 το λεπτό σε οπτική ανάλυση τουλάχιστον 600dpi | ΝΑΙ |  |  |
|  | Να έχει δυνατότητες scan-to-mail, scan-to-SMB, scan-to-FTP, έναρξη επιλεγμένης εφαρμογής μέσω TWAIN ή ισοδύναμης μεθόδου | ΝΑΙ |  |  |
|  | Οι υποστηριζόμενες μορφές αρχείων σάρωσης να είναι τουλάχιστον PDF, TIFF και JPEG | ΝΑΙ |  |  |
| Εγγύηση φωτοτυπικού μηχανήματος |
|  | Ύπαρξη εξουσιοδοτημένου service | ΝΑΙ |  |  |
|  | Να καλύπτεται από εγγύηση κατασκευαστή τουλάχιστον 1 έτους, με επέκταση επιπλέον 2 ετών από την προμηθεύτρια εταιρία, ισχύουσα από την ημερομηνία παραλαβής της συσκευής, με χρόνο απόκρισης 24 ωρών και αποκατάστασης πέντε εργάσιμες ημέρες, μέσω επισκευής ή αντικατάστασης | ΝΑΙ |  |  |
| Βασικά χαρακτηριστικά καρτοδέκτη |
|  | Να είναι συμβατός με το προσφερόμενο φωτοτυπικό μηχάνημα | ΝΑΙ |  |  |
|  | Να δέχεται αναλώσιμες και επαναγεμιζόμενες κάρτες | ΝΑΙ |  |  |
|  | Να λειτουργεί και ως συσκευή επαναγέμισης για τις επαναγεμιζόμενες κάρτες | ΝΑΙ |  |  |
|  | Να δέχεται κάρτα απεριορίστων φωτοτυπιών για τον διαχειριστή του συστήματος | ΝΑΙ |  |  |
|  | Να έχει δυνατότητα χρέωσης της κάρτας με διαφορετικές τιμές ανάλογα με το είδος της φωτοτυπίας (διαφορετικές χρεώσεις για A4, A3, Duplex) | ΝΑΙ |  |  |
|  | Να διαθέτει οθόνη που θα εμφανίζει το υπόλοιπο της εκάστοτε κάρτας | ΝΑΙ |  |  |
|  | Η γλώσσα μηνυμάτων στην οθόνη να είναι επιλεγόμενη και να διατίθενται τουλάχιστον η ελληνική και/ή αγγλική γλώσσα | ΝΑΙ |  |  |
|  | Να ενεργοποιείται το συνδεδεμένο φωτοτυπικό μηχάνημα με την εισαγωγή της κάρτας στον καρτοδέκτη | ΝΑΙ |  |  |
|  | Να έχει πιστοποιήσεις CE (για ασφάλεια) και ISO 9001 (για την ποιότητα κατασκευής) | ΝΑΙ |  |  |
|  | Να καλύπτεται από εγγύηση κατασκευαστή τουλάχιστον 1 έτους, με επέκταση επιπλέον 2 ετών από την προμηθεύτρια εταιρία, ισχύουσα από την ημερομηνία παραλαβής της συσκευής, με χρόνο απόκρισης 24 ωρών και αποκατάστασης πέντε εργάσιμες ημέρες, μέσω επισκευής ή αντικατάστασης | ΝΑΙ |  |  |
| Η.2 | ΚΑΡΤΟΔΕΚΤΗΣ ΦΩΤΟΤΥΠΙΚΟΥ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΟΣ |
|  | Αρ. Μονάδων: | 1 |  |  |
|  | Να είναι συμβατός με το προσφερόμενο φωτοτυπικό μηχάνημα (σύμφωνα με τις παραπάνω προδιαγραφές) | ΝΑΙ |  |  |
|  | Να δέχεται αναλώσιμες και επαναγεμιζόμενες κάρτες | ΝΑΙ |  |  |
|  | Να λειτουργεί και ως συσκευή επαναγέμισης για τις επαναγεμιζόμενες κάρτες | ΝΑΙ |  |  |
|  | Να δέχεται κάρτα απεριορίστων φωτοτυπιών για τον διαχειριστή του συστήματος | ΝΑΙ |  |  |
|  | Να έχει δυνατότητα χρέωσης της κάρτας με διαφορετικές τιμές ανάλογα με το είδος της φωτοτυπίας (διαφορετικές χρεώσεις για A4, A3, Duplex) | ΝΑΙ |  |  |
|  | Να διαθέτει οθόνη που θα εμφανίζει το υπόλοιπο της εκάστοτε κάρτας | ΝΑΙ |  |  |
|  | Η γλώσσα μηνυμάτων στην οθόνη να είναι επιλεγόμενη και να διατίθενται τουλάχιστον η ελληνική και/ή αγγλική γλώσσα | ΝΑΙ |  |  |
|  | Να ενεργοποιείται το συνδεδεμένο φωτοτυπικό μηχάνημα με την εισαγωγή της κάρτας στον καρτοδέκτη | ΝΑΙ |  |  |
|  | Να έχει πιστοποιήσεις CE (για ασφάλεια) και ISO 9001 (για την ποιότητα κατασκευής) | ΝΑΙ |  |  |
|  | Να καλύπτεται από εγγύηση κατασκευαστή τουλάχιστον 1 έτους, με επέκταση επιπλέον 2 ετών από την προμηθεύτρια εταιρεία, ισχύουσα από την ημερομηνία παραλαβής της συσκευής, με χρόνο απόκρισης 24 ωρών και αποκατάστασης πέντε εργάσιμες ημέρες, μέσω επισκευής ή αντικατάστασης. | ΝΑΙ |  |  |

Στην περίπτωση που εμπεριέχονται αναφορές εμπορικών σημάτων, διπλωμάτων ευρεσιτεχνίας ή τύπων ή αναφορές ορισμένης καταγωγής ή παραγωγής, δύναται να προσφερθούν οι συγκεκριμένοι τύποι ή ισοδύναμοι.

ΟΜΑΔΑ Θ: ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ ΜΗΧΑΝΟΓΡΑΝΩΣΗΣ

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΟΜΑΔΑΣ Θ: 97.900€

| Α/Α | ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ | ΥΠΟΧΡΕΩΣΗ | ΑΠΑΝΤΗΣΗ | ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Θ.1 | ΟΘΟΝΕΣ ΓΙΑ ΣΤΑΘΜΟΥΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΓΙΑ RFID |
|  | Αριθμ. Μονάδων | 8 |  |  |
|  | Κατασκευαστής: ίδιος με αυτόν των προσφερόμενων σταθμών εργασίας του είδους Θ.3 «Σταθμοί εργασίας προσωπικού για RFID (κεντρικές μονάδες)» | ΝΑΙ |  |  |
|  | Τύπος τεχνολογίας οθόνης: TFT τεχνολογίας IPS | ΝΑΙ |  |  |
|  | Λόγος εγγενούς αντίθεσης (native contrast ratio): τουλάχιστον 1000:1 | ΝΑΙ |  |  |
|  | Ανάλυση: τουλάχιστον 1.920 x 1.200 | ΝΑΙ |  |  |
|  | Εξωτερικές θύρες I/O: Μία θύρα upstream, τουλάχιστον τέσσερις downstream διανομέα USB 2.0 (να περιλαμβάνεται καλώδιο για σύνδεση με τον Η/Υ) | ΝΑΙ |  |  |
|  | Χρόνος απόκρισης ανανέωσης: έως και 6 ms | ΝΑΙ |  |  |
|  | Γωνία θέασης οθόνης: - κάθετα: τουλάχιστον 178° (μοίρες) - οριζόντια: τουλάχιστον 178° (μοίρες) | ΝΑΙ |  |  |
|  | Φινίρισμα επιφάνειας οθόνης: αντιθαμβωτικές και αντιστατικές επιστρώσεις | ΝΑΙ |  |  |
|  | Μέγεθος οθόνης: τουλάχιστον 24 ίντσες διαγώνια | ΝΑΙ |  |  |
|  | Φωτεινότητα οθόνης: έως 350 cd/m2 (nits) | ΝΑΙ |  |  |
|  | Βήμα εικονοστοιχείων: έως 0,27 mm | ΝΑΙ |  |  |
|  | Σήμα εισόδου: DisplayPort, DVI, HDMI | ΝΑΙ |  |  |
|  | Plug and play | ΝΑΙ |  |  |
|  | Γωνία οθόνης: –5° έως 25° κάθετη κλίση, ±45° περιστροφή, αποσπώμενη βάση | ΝΑΙ |  |  |
|  | Απαιτήσεις ισχύος: εσωτερικό τροφοδοτικό, 220 έως 240 VAC, 50 Hz | ΝΑΙ |  |  |
|  | Να έχει πιστοποιήσεις CE, TCO και Energy Star | ΝΑΙ |  |  |
|  | Εγγύηση: τουλάχιστον 3 ετών εγγύηση κατασκευαστή, ισχύουσα από την ημερομηνία παραλαβής | ΝΑΙ |  |  |
| Θ.2 | ΟΘΟΝΕΣ (ΕΙΔΙΚΩΝ ΕΠΙΔΟΣΕΩΝ) ΓΙΑ ΣΤΑΘΜΟΥΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΓΙΑ RFID |
|  | Αρ. Μονάδων: | 2 |  |  |
|  | Κατασκευαστής: ίδιος με αυτόν των προσφερόμενων σταθμών εργασίας του είδους Θ.3 «Σταθμοί εργασίας προσωπικού για RFID (κεντρικές μονάδες)» | ΝΑΙ |  |  |
|  | Τύπος τεχνολογίας οθόνης: LCD | ΝΑΙ |  |  |
|  | Λόγος εγγενούς αντίθεσης (native contrast ratio): τουλάχιστον 1000:1 | ΝΑΙ |  |  |
|  | Ανάλυση: τουλάχιστον 1.920x1.200 | ΝΑΙ |  |  |
|  | Εξωτερικές θύρες I/O: διανομέας USB 2.0: αυτοτροφοδοτούμενος, τουλάχιστον 4 (τέσσερις) θύρες (το καλώδιο σύνδεσης με το PC περιλαμβάνεται) | ΝΑΙ |  |  |
|  | Χρόνος απόκρισης ανανέωσης: έως και 6 ms από Γκρι σε Γκρι, έως και 12 ms για πλήρη κύκλο Μαύρο-Άσπρο-Μαύρο | ΝΑΙ |  |  |
|  | Δυνατότητα υποστήριξης χρωμάτων: τουλάχιστον 1 δισεκατομμύριο ενεργά χρώματα (εσωτερική επεξεργασία χρώματος βάθους 30 bit) | ΝΑΙ |  |  |
|  | Βαθμονομημένη (calibrated) από το εργοστάσιο απόδοση χρωμάτων, με δυνατότητα επιλογής μεταξύ των προτύπων sRGB και Adobe RGB. | ΝΑΙ |  |  |
|  | Απόδοση χρωματικών φασμάτων sRGB και Adobe RGB: 100% | NAI |  |  |
|  | Γωνία θέασης οθόνης: - κάθετα: τουλάχιστον 178° (μοίρες) - οριζόντια: τουλάχιστον 178° (μοίρες) | ΝΑΙ |  |  |
|  | Φινίρισμα επιφάνειας οθόνης: αντιθαμβωτικές και αντιστατικές επιστρώσεις | ΝΑΙ |  |  |
|  | Μέγεθος οθόνης: τουλάχιστον 24 ίντσες διαγώνια | ΝΑΙ |  |  |
|  | Φωτεινότητα οθόνης: έως 250 cd/m2 (nits) | ΝΑΙ |  |  |
|  | Βήμα εικονοστοιχείων: έως 0,270 mm | ΝΑΙ |  |  |
|  | Σήμα εισόδου: VGA σε DVI-I, DVI-D σε DVI-I, DisplayPort, HDMI, USB (τα καλώδια να περιλαμβάνονται) | ΝΑΙ |  |  |
|  | Plug and play | ΝΑΙ |  |  |
|  | Γωνία οθόνης: -5° έως + 35° κατακόρυφη κλίση, εύρος περιστροφής: -45° έως +45°, ρύθμιση ύψους: τουλάχιστον 10 εκατοστά | ΝΑΙ |  |  |
|  | Απαιτήσεις ισχύος: εσωτερικό τροφοδοτικό, 220 έως 240 VAC, 50 Hz |  |  |  |
|  | Να έχει πιστοποιήσεις CE, TCO και Energy Star | ΝΑΙ |  |  |
|  | Εγγύηση: εγγύηση κατασκευαστή τουλάχιστον 3 ετών, ισχύουσα από την ημερομηνία παραλαβής | ΝΑΙ |  |  |
| Θ.3 | ΣΤΑΘΜΟΙ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΓΙΑ RFID (ΚΕΝΤΡΙΚΕΣ ΜΟΝΑΔΕΣ) |
|  | Αρ. Μονάδων: | 10 |  |  |
|  | Το προτεινόμενο σύστημα πρέπει να είναι σύγχρονης τεχνολογίας με ανακοίνωση τους τελευταίους 12 μήνες. Τα τμήματα που συνθέτουν το σύστημα του μικροϋπολογιστή (πληκτρολόγιο, motherboard κλπ) να προέρχονται από την ίδια κατασκευάστρια εταιρία που θα αναγράφεται εμφανώς πάνω σε αυτά και στα κιβώτια όπου θα είναι συσκευασμένα. Οι πλακέτες, οι σκληροί δίσκοι και οι μονάδες δισκέτας και cd/dvd να είναι συναρμολογημένα από το εργοστάσιο κατασκευής του υπολογιστικού συστήματος, εγκεκριμένα από αυτό και να υπάρχει ειδική ένδειξη που να το βεβαιώνει. Τα PCs να συνοδεύονται από εργαλεία διαχείρισης, εργαλεία ελέγχου καταγραφής υλικών σε ενιαίο περιβάλλον, εργαλεία προειδοποίησης λαθών, έλεγχο παράλληλης, σειριακής και επιπλέον υπαρχόντων θυρών, έλεγχο floppy από το BIOS, προειδοποίηση αλλαγής μνήμης, έλεγχο εγγραφής και ανάγνωσης των μέσων μεταφοράς δεδομένων, και να έχουν δυνατότητα επαναφοράς στην αρχική εργοστασιακή εγκατάσταση | ΝΑΙ |  |  |
| ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΤΗΣ |
|  | Τύπος: Intel Core i7 τρίτης γενιάς ή ισοδύναμος | ΝΑΙ |  |  |
|  | Συχνότητα (GΗz): ≥ 3,4 | ΝΑΙ |  |  |
|  | Αριθμός πυρήνων: ≥ 4 | ΝΑΙ |  |  |
|  | L2 Cache (MΒ): ≥ 8 | ΝΑΙ |  |  |
| ΜΗΤΡΙΚΗ ΠΛΑΚΕΤΑ |
|  | Chipset: Intel® Q77 ή αντίστοιχο | ΝΑΙ |  |  |
|  | Μέγιστη υποστηριζόμενη μνήμη RAM ≥ 32 GB | ΝΑΙ |  |  |
|  | Συχνότητα ελεγκτή μνήμης ≥ 1333 MHz | ΝΑΙ |  |  |
|  | Υποδοχές μνήμης: 4 για αρθρώματα τύπου DIMM | ΝΑΙ |  |  |
|  | Αριθμός υποδοχών PCIe 16x: ≥ 2 | ΝΑΙ |  |  |
|  | Αριθμός υποδοχών PCIe 1x: ≥ 1 | ΝΑΙ |  |  |
|  | Αριθμός υποδοχών USB 2.0: ≥ 6 | ΝΑΙ |  |  |
|  | Αριθμός υποδοχών USB 3.0: ≥ 4 | NAI |  |  |
|  | Ενσωματωμένος ελεγκτής Serial ATA 2, 3Gb/s ή νεότερος | ΝΑΙ |  |  |
|  | Σειριακές υποδοχές: ≥ 1 | ΝΑΙ |  |  |
|  | Αριθμός υποδοχών PS/2: ≥ 2 | ΝΑΙ |  |  |
|  | Ενσωματωμένη κάρτα δικτύου Ethernet card 10/100/1000BASE-T (Gigabit) | ΝΑΙ |  |  |
|  | Ενσωματωμένη κάρτα ήχου υψηλής ευκρίνειας | ΝΑΙ |  |  |
| ΜΝΗΜΗ |
|  | Μέγεθος (GΒ): ≥ 8 GB | ΝΑΙ |  |  |
|  | Τύπος: DDR3 | ΝΑΙ |  |  |
|  | Μέγιστη συχνότητα λειτουργίας (MHz): ≥ 1600 | ΝΑΙ |  |  |
| ΚΟΥΤΙ |
|  | Minitower προσαρμόσιμο για οριζόντια ή κατακόρυφη τοποθέτηση | ΝΑΙ |  |  |
| ΤΡΟΦΟΔΟΤΙΚΟ |
|  | Τάση λειτουργίας (V): 220 + 15% | ΝΑΙ |  |  |
|  | Ισχύς (W): ≥ 300 | ΝΑΙ |  |  |
|  | Ανεμιστήρας τροφοδοτικού μεταβλητής ταχύτητας | ΝΑΙ |  |  |
| ΜΟΝΑΔΑ ΣΚΛΗΡΟΥ ΔΙΣΚΟΥ |
|  | Πλήθος Μονάδων ανά σταθμό εργασίας: 1 | ΝΑΙ |  |  |
|  | Formatted χωρητικότητα (σε GB): ≥ 500 | ΝΑΙ |  |  |
|  | Πρωτόκολλο: SATA II με υποστήριξη NCQ και SMART IV | ΝΑΙ |  |  |
|  | Ταχύτητα περιστροφής (σε rpm): ≥ 7200 | ΝΑΙ |  |  |
|  | Μέγεθος cache (ΜΒ): ≥ 16 | ΝΑΙ |  |  |
| ΜΟΝΑΔΑ ΟΠΤΙΚΟΥ ΔΙΣΚΟΥ COΜBO (DVD-R-W) |
|  | Σύνδεση σε δίαυλο SATA | ΝΑΙ |  |  |
|  | Ταχύτητα ανάγνωσης DVD: ≥ 8x | ΝΑΙ |  |  |
|  | Ταχύτητα εγγραφής DVD: ≥ 8x | ΝΑΙ |  |  |
|  | Δυνατότητα εγγραφής σε μέσα DVD+/-R διπλής επίστρωσης | ΝΑΙ |  |  |
| ΚΑΡΤΑ ΓΡΑΦΙΚΩΝ |
|  | AMD Radeon HD 7450 ή καλύτερη | ΝΑΙ |  |  |
|  | Μνήμη γραφικών αποκλειστικής χρήσης ≥ 1 GΒ | ΝΑΙ |  |  |
| ΠΟΝΤΙΚΙ |
|  | Τύπος: Laser, 2 πλήκτρων με ροδάκι κύλισης, σχεδιασμένο για χρήση για αριστερόχειρες και δεξιόχειρες | ΝΑΙ |  |  |
|  | Διασύνδεση PS/2 ή USB | ΝΑΙ |  |  |
|  | Microsoft συμβατό | ΝΑΙ |  |  |
| ΠΛΗΚΤΡΟΛΟΓΙΟ |
|  | Αριθμός πλήκτρων: ≥ 101 | ΝΑΙ |  |  |
|  | Τύπος QWERΤY με μόνιμη αποτύπωση ελληνικών και λατινικών χαρακτήρων σε κάθε πλήκτρο | ΝΑΙ |  |  |
|  | Διασύνδεση PS/2 ή USB | ΝΑΙ |  |  |
|  | Ενσωματωμένη συσκευή ανάγνωσης και εγγραφής έξυπνων καρτών (smart card) | ΝΑΙ |  |  |
| ΣΥΝΟΔΕΥΤΙΚΟΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ |
|  | Ηχεία στερεοφωνικά (2.0), με ενσωματωμένο ενισχυτή, με ισχύ τουλάχιστον 14 watts RMS ανά ηχείο και απόκριση συχνότητας 50Hz έως 20KHz ή μεγαλύτερη | ΝΑΙ |  |  |
|  | Ακουστικά κεφαλής με μονό ακουστικό υψηλής πιστότητας, ρυθμιζόμενο ως προς θέση ενσωματωμένο μικρόφωνο με λειτουργία μείωσης περιβαλλοντικών θορύβων και σύνδεση USB με τον υπολογιστή | ΝΑΙ |  |  |
|  | Κάμερα Web με μέγιστη ανάλυση 1920x1080, αυτόματη εστίαση και ενσωματωμένο στερεοφωνικό μικρόφωνο με λειτουργία μείωσης περιβαλλοντικών θορύβων. Να έχει δυνατότητα στήριξης σε πάνω μέρος οθόνης και πάνω σε επιφάνεια εργασίας. | ΝΑΙ |  |  |
| ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ |
|  | Windows 7 Professional 64 bit Ελληνικά. Academic Volume Licensing (1 άδεια ανά μηχάνημα) | ΝΑΙ |  |  |
| ΦΙΛΙΚΟΤΗΤΑ ΠΡΟΣ ΤΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΚΑΙ ΤΑΥΤΟΧΡΟΝΗ ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΗΣΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ |
|  | ENERGY STAR® | ΝΑΙ |  |  |
|  | ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΑ-ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΟΔΗΓΗΣΗΣ για όλα τα αναφερόμενα υποσυστήματα | ΝΑΙ |  |  |
|  | ΕΓΓΥΗΣΗ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΗ: ≥ 3 χρόνια, ισχύουσα από την ημερομηνία παράδοσης | ΝΑΙ |  |  |
| Θ.4 | ΣΤΑΘΜΟΙ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΧΡΗΣΤΩΝ (ΜΕ ΟΘΟΝΕΣ) |
|  | Αρ. Μονάδων: | 20 |  |  |
|  | Το προτεινόμενο σύστημα πρέπει να είναι σύγχρονης τεχνολογίας με ανακοίνωση κυκλοφορίας του εντός του τελευταίου 12μήνου. Τα τμήματα που συνθέτουν το σύστημα του μικροϋπολογιστή (πληκτρολόγιο, motherboard κλπ) να προέρχονται από την ίδια κατασκευάστρια εταιρία που θα αναγράφεται εμφανώς πάνω σε αυτά και στα κιβώτια όπου θα είναι συσκευασμένα. Οι πλακέτες, οι σκληροί δίσκοι και οι μονάδες δισκέτας και cd/dvd να είναι συναρμολογημένα από το εργοστάσιο κατασκευής του υπολογιστικού συστήματος, εγκεκριμένα από αυτό και να υπάρχει ειδική ένδειξη που να το βεβαιώνει. Τα PCs να συνοδεύονται από εργαλεία διαχείρισης, εργαλεία ελέγχου καταγραφής υλικών σε ενιαίο περιβάλλον, εργαλεία προειδοποίησης λαθών, έλεγχο παράλληλης, σειριακής και επιπλέον υπαρχόντων θυρών, έλεγχο floppy από το BIOS, προειδοποίηση αλλαγής μνήμης, έλεγχο εγγραφής και ανάγνωσης των μέσων μεταφοράς δεδομένων, και να έχουν δυνατότητα επαναφοράς στην αρχική εργοστασιακή εγκατάσταση | ΝΑΙ |  |  |
| ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΤΗΣ |
|  | Τύπος: Intel Core i5 τρίτης γενιάς ή ισοδύναμος | ΝΑΙ |  |  |
|  | Συχνότητα (GΗz): ≥ 3,40 | ΝΑΙ |  |  |
|  | Αριθμός πυρήνων: ≥ 4 | ΝΑΙ |  |  |
|  | L2 Cache (MΒ): ≥ 6 | ΝΑΙ |  |  |
| ΜΗΤΡΙΚΗ ΠΛΑΚΕΤΑ |
|  | Chipset: Intel Q77 Express chipset ή αντίστοιχο | ΝΑΙ |  |  |
|  | Μέγιστη μνήμη που υποστηρίζεται στη μητρική πλακέτα (σε GB): ≥ 32 | ΝΑΙ |  |  |
|  | Υποδοχές μνήμης: ≥ 4 για αρθρώματα τύπου DIMM | NAI |  |  |
|  | Συχνότητα ελεγκτή μνήμης (ΜHz): ≥ 1333 | ΝΑΙ |  |  |
|  | Αριθμός υποδοχών PCIe x1: ≥ 1 | ΝΑΙ |  |  |
|  | Αριθμός υποδοχών PCIe x16: ≥ 2 | ΝΑΙ |  |  |
|  | Υποστήριξη υποδοχών USB: ≥ 10, εκ των οποίων τουλάχιστον 6 να είναι USB 3.0 (τουλάχιστον 4 από τις υποδοχές USB να βρίσκονται στην πρόσοψη) | ΝΑΙ |  |  |
|  | PS/2 υποδοχές: ≥ 2 (για πληκτρολόγιο και ποντίκι) | ΝΑΙ |  |  |
|  | Ταχύτητα διαύλου ελεγκτή SERIAL ΑΤΑ (σε Gb/s): ≥ 3 | ΝΑΙ |  |  |
|  | Σειριακές υποδοχές: ≥ 1 | ΝΑΙ |  |  |
|  | Ενσωματωμένη κάρτα δικτύου Ethernet card 10/100/1000BASE-T (Gigabit) | ΝΑΙ |  |  |
|  | Ενσωματωμένη κάρτα ήχου Υψηλής Ευκρίνειας (High Definition Audio) | ΝΑΙ |  |  |
|  | Ενσωματωμένη κάρτα γραφικών με υποστήριξη αναπαραγωγής video 1080p | NAI |  |  |
|  | Ενσωματωμένη πλατφόρμα ασφαλείας TPM (Trusted Platform Module) | ΝΑΙ |  |  |
| ΜΝΗΜΗ |
|  | Μέγεθος (GΒ): ≥ 4 | ΝΑΙ |  |  |
|  | Τύπος: DDR3 Unbuffered SDRAM | ΝΑΙ |  |  |
|  | Συχνότητα λειτουργίας (MHz): ≥ 1600 | ΝΑΙ |  |  |
| ΚΟΥΤΙ |
|  | Μικρού μεγέθους (Small Form Factor) ή μικρότερο, με δυνατότητα για οριζόντια και κατακόρυφη τοποθέτηση | ΝΑΙ |  |  |
| ΤΡΟΦΟΔΟΤΙΚΟ |
|  | Ισχύς (W): ≥ 200 | ΝΑΙ |  |  |
|  | Ανεμιστήρας τροφοδοτικού μεταβλητής ταχύτητας | ΝΑΙ |  |  |
| ΜΟΝΑΔΑ ΣΚΛΗΡΟΥ ΔΙΣΚΟΥ |
|  | Πλήθος Μονάδων ανά σταθμό εργασίας: 1 | ΝΑΙ |  |  |
|  | Formatted χωρητικότητα (σε GB): ≥ 250 | ΝΑΙ |  |  |
|  | Πρωτόκολλο: SATA II με υποστήριξη ΝCQ και SMART IV | ΝΑΙ |  |  |
|  | Ταχύτητα περιστροφής (σε rpm): ≥ 7200 | ΝΑΙ |  |  |
| ΜΟΝΑΔΑ ΟΠΤΙΚΟΥ ΔΙΣΚΟΥ COΜBO (DVD-R-W) |
|  | Σύνδεση σε δίαυλο SATA | ΝΑΙ |  |  |
|  | Ταχύτητα ανάγνωσης DVD: ≥ 8x | ΝΑΙ |  |  |
|  | Ταχύτητα εγγραφής DVD: ≥ 8x | ΝΑΙ |  |  |
|  | Δυνατότητα εγγραφής σε μέσα DVD+R διπλής επίστρωσης | ΝΑΙ |  |  |
| ΠΟΝΤΙΚΙ |
|  | Τύπος: Laser 2 πλήκτρων με ροδάκι κύλισης, σχεδιασμένο για χρήση για αριστερόχειρες και δεξιόχειρες | ΝΑΙ |  |  |
|  | Διασύνδεση PS/2 ή USB | ΝΑΙ |  |  |
|  | Microsoft συμβατό | ΝΑΙ |  |  |
| ΠΛΗΚΤΡΟΛΟΓΙΟ |
|  | Αριθμός πλήκτρων: ≥ 101 | ΝΑΙ |  |  |
|  | Τύπος QWERΤY με μόνιμη αποτύπωση ελληνικών και λατινικών χαρακτήρων σε κάθε πλήκτρο | ΝΑΙ |  |  |
|  | Διασύνδεση PS/2 ή USB | ΝΑΙ |  |  |
| ΣΥΝΟΔΕΥΤΙΚΟΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ |
|  | Ακουστικά κεφαλής με μονό ακουστικό υψηλής πιστότητας, ρυθμιζόμενο ως προς θέση ενσωματωμένο μικρόφωνο με λειτουργία μείωσης περιβαλλοντικών θορύβων και σύνδεση USB με τον υπολογιστή | NAI |  |  |
| ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ |
|  | Windows 7 Professional 64 bit Ελληνικά. Academic Volume Licensing (1 άδεια ανά μηχάνημα) | ΝΑΙ |  |  |
| ΦΙΛΙΚΟΤΗΤΑ ΠΡΟΣ ΤΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΚΑΙ ΤΑΥΤΟΧΡΟΝΗ ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΗΣΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ |
|  | Πιστοποιήσεις ENERGY STAR®, EPEAT Gold™ | ΝΑΙ |  |  |
|  | ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΑ-ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΟΔΗΓΗΣΗΣ για όλα τα αναφερόμενα υποσυστήματα | ΝΑΙ |  |  |
|  | ΕΓΓΥΗΣΗ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΗ: ≥ 3 χρόνια (ισχύουσα από την ημερομηνία παραλαβής) | ΝΑΙ |  |  |
| ΟΘΟΝΗ |
|  | Κατασκευαστής: ίδιος με αυτόν των προσφερόμενων σταθμών εργασίας χρηστών του είδους 3.4 | ΝΑΙ |  |  |
|  | Τύπος τεχνολογίας οθόνης: TFT | ΝΑΙ |  |  |
|  | Λόγος εγγενούς αντίθεσης (native contrast): τουλάχιστον 1000:1 | ΝΑΙ |  |  |
|  | Ανάλυση: τουλάχιστον 1.920 x 1.080 | ΝΑΙ |  |  |
|  | Εξωτερικές θύρες I/O: Μία θύρα upstream, τουλάχιστον τέσσερις downstream διανομέα USB 2.0 (να περιλαμβάνεται καλώδιο για σύνδεση με τον Η/Υ) | ΝΑΙ |  |  |
|  | Χρόνος απόκρισης ανανέωσης: έως και 5 ms | ΝΑΙ |  |  |
|  | Γωνία θέασης οθόνης: - κάθετα: τουλάχιστον 160° (μοίρες) - οριζόντια: τουλάχιστον 170° (μοίρες) | ΝΑΙ |  |  |
|  | Μέγεθος οθόνης: τουλάχιστον 21,5 ίντσες διαγώνια | ΝΑΙ |  |  |
|  | Φωτεινότητα οθόνης: έως 250 cd/m2 (nits) | ΝΑΙ |  |  |
|  | Σήμα εισόδου: Μία VGA, μία DVI-D, μία DisplayPort (τα καλώδια να περιλαμβάνονται) | ΝΑΙ |  |  |
|  | Ενσωματωμένος επιπλέον εξοπλισμός: Ενσωματωμένη κάμερα web 720p, στερεοφωνικό μικρόφωνο και στερεοφωνικά ηχεία | ΝΑΙ |  |  |
|  | Plug and play | ΝΑΙ |  |  |
|  | Γωνία οθόνης: –5° έως 30° κάθετη κλίση, ±360° περιστροφή | ΝΑΙ |  |  |
|  | Απαιτήσεις ισχύος: εσωτερικό τροφοδοτικό, 220 έως 240 VAC, 50 Hz | ΝΑΙ |  |  |
|  | Να έχει πιστοποιήσεις CE, TCO και Energy Star | ΝΑΙ |  |  |
|  | Εγγύηση: τουλάχιστον 3 ετών εγγύηση κατασκευαστή, ισχύουσα από την ημερομηνία παραλαβής | ΝΑΙ |  |  |
| Θ.5 | ΦΟΡΗΤΟΣ Η/Υ ΜΕ ΟΘΟΝΗ 11,6'' |
|  | Αρ. Μονάδων: | 2 |  |  |
| Θ | Να είναι φορητός υπολογιστής σύγχρονης τεχνολογίας με ανακοίνωση τους τελευταίους 12 μήνες | ΝΑΙ |  |  |
|  | Βάρος: ≤ 1,5 κιλά | ΝΑΙ |  |  |
| ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΤΗΣ |
|  | Τύπος: Intel Core i5 Mobile ή ισοδύναμος | ΝΑΙ |  |  |
|  | Αριθμός πυρήνων επεξεργασίας: 2 | ΝΑΙ |  |  |
|  | Συχνότητα (GΗz): ≥ 2,4 | ΝΑΙ |  |  |
|  | Cache (MΒ): ≥ 3 | ΝΑΙ |  |  |
| ΟΘΟΝΗ |
|  | Τεχνολογίας: TFT με οπισθοφωτισμό LED | ΝΑΙ |  |  |
|  | Μέγεθος: τουλάχιστον 11,6 ίντσες διαγώνια | ΝΑΙ |  |  |
|  | Ανάλυση: τουλάχιστον 1366*768 | ΝΑΙ |  |  |
|  | Λόγος διαστάσεων: 16:9 | ΝΑΙ |  |  |
| ΜΗΤΡΙΚΗ ΠΛΑΚΕΤΑ |
|  | Chipset: Intel HM65 Express ή ισοδύναμος | ΝΑΙ |  |  |
|  | Μέγιστη μνήμη που υποστηρίζεται στο motherboard (σε GB): ≥8 | ΝΑΙ |  |  |
|  | Συχνότητα διαύλου (FSB) (ΜHz): ≥ 1333 | ΝΑΙ |  |  |
|  | Υποδοχή USB 3.0: ≥2 | ΝΑΙ |  |  |
|  | Υποδοχή USB 2.0: ≥1 | ΝΑΙ |  |  |
|  | Υποδοχή HDMI: ≥ 1 | ΝΑΙ |  |  |
|  | Υποδοχή VGA: ≥ 1 | ΝΑΙ |  |  |
|  | Υποδοχή μεγαφώνου/ακουστικού: ≥ 1 | ΝΑΙ |  |  |
|  | Υποδοχή μικροφώνου: ≥ 1 | ΝΑΙ |  |  |
|  | Υποδοχή Ethernet (RJ-45): ≥ 1 | ΝΑΙ |  |  |
|  | Υποστήριξη συσκευής καρτών μνήμης: τουλάχιστον καρτών SD, MMC, MS, MS Pro | ΝΑΙ |  |  |
|  | Τεχνολογία ασύρματης επικοινωνίας: IEEE 802.11b/g/n | ΝΑΙ |  |  |
|  | Ενσωματωμένο Bluetooth έκδοσης 3 ή νεότερης | ΝΑΙ |  |  |
|  | Ενσωματωμένη κάρτα δικτύου Ethernet 10/100/1000BASE-T (Gigabit) | ΝΑΙ |  |  |
|  | Ενσωματωμένo μικρόφωνο | ΝΑΙ |  |  |
|  | Ενσωματωμένη φωτογραφική μηχανή (webcam) που θα συνοδεύεται από λογισμικό για τη λειτουργία της | ΝΑΙ |  |  |
| ΜΝΗΜΗ |
|  | Μέγεθος (GΒ): ≥ 4 | ΝΑΙ |  |  |
|  | Τύπος: DDR3 SDRAM | ΝΑΙ |  |  |
|  | Συχνότητα (MHz): ≥ 1333 | ΝΑΙ |  |  |
| ΤΡΟΦΟΔΟΣΙΑ |
|  | Να συνοδεύεται από τροφοδοτικό | ΝΑΙ |  |  |
|  | Να συνοδεύεται από μπαταρία ιόντων λιθίου (Lithium-Ion) χωρητικότητας τουλάχιστον 56 WHrs | ΝΑΙ |  |  |
|  | Ανεμιστήρας μεταβλητής ταχύτητας | ΝΑΙ |  |  |
| ΜΟΝΑΔΑ ΣΚΛΗΡΟΥ ΔΙΣΚΟΥ |
|  | Πλήθος Μονάδων: 1 | ΝΑΙ |  |  |
|  | Formatted χωρητικότητα (σε GB): ≥ 750 | ΝΑΙ |  |  |
|  | Πρωτόκολλο: SATA3 | ΝΑΙ |  |  |
|  | Ταχύτητα περιστροφής: 7200 rpm | ΝΑΙ |  |  |
| ΚΑΡΤΑ ΟΘΟΝΗΣ |
|  | Ενσωματωμένη Intel HD 3000 ή ισοδύναμη | ΝΑΙ |  |  |
| ΣΥΣΚΕΥΗ ΚΑΤΑΔΕΙΞΗΣ |
|  | Πινακίδα Αφής (Touchpad) με ζώνη κύλισης | ΝΑΙ |  |  |
| ΠΛΗΚΤΡΟΛΟΓΙΟ |
|  | Τύπου QWERTY με υποστήριξη για την ελληνική γλώσσα | ΝΑΙ |  |  |
| ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ |
|  | Windows 7 Professional 64 bit Ελληνικά. Academic Volume Licensing | ΝΑΙ |  |  |
| ΦΙΛΙΚΟΤΗΤΑ ΠΡΟΣ ΤΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΚΑΙ ΤΑΥΤΟΧΡΟΝΗ ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΗΣΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ |
|  | ENERGY STAR® | ΝΑΙ |  |  |
|  | Να συνοδεύεται από εγχειρίδια και προγράμματα οδήγησης. | ΝΑΙ |  |  |
| ΕΓΓΥΗΣΗ |
|  | Εγγύηση κατασκευαστή: ≥ 2 χρόνια, ισχύουσα από την ημερομηνία παραλαβής | ΝΑΙ |  |  |
| Θ.6 | ΦΟΡΗΤΟΣ Η/Υ ΜΕ ΟΘΟΝΗ 15,6'' |
|  | Αρ. Μονάδων: | 1 |  |  |
|  | Να είναι φορητός υπολογιστής σύγχρονης τεχνολογίας με ανακοίνωση τους τελευταίους 12 μήνες | ΝΑΙ |  |  |
|  | Βάρος: ≤ 3,5 κιλά | ΝΑΙ |  |  |
| ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΤΗΣ |
|  | Τύπος: Intel Core i7 ή ισοδύναμος | ΝΑΙ |  |  |
|  | Αριθμός πυρήνων επεξεργασίας: 4 | ΝΑΙ |  |  |
|  | Συχνότητα (GΗz): ≥ 2,5 | ΝΑΙ |  |  |
|  | L3 Cache (MΒ): ≥ 8 | ΝΑΙ |  |  |
| ΟΘΟΝΗ |
|  | Τύπος τεχνολογία: Αντιθαμβωτική με οπίσθιο φωτισμό LED | ΝΑΙ |  |  |
|  | Μέγεθος: τουλάχιστον 15,6 ίντσες διαγώνια | ΝΑΙ |  |  |
|  | Ανάλυση: τουλάχιστον 1920*1080 | ΝΑΙ |  |  |
|  | Λόγος διαστάσεων: 16:9 | ΝΑΙ |  |  |
| ΜΗΤΡΙΚΗ ΠΛΑΚΕΤΑ |
|  | Chipset: Mobile Intel QM67 Express ή αντίστοιχο | ΝΑΙ |  |  |
|  | Υποδοχή USB 2.0: ≥1 | ΝΑΙ |  |  |
|  | Υποδοχή USB 3.0: ≥2 | ΝΑΙ |  |  |
|  | Υποδοχή VGA: ≥ 1 | ΝΑΙ |  |  |
|  | Υποδοχή DisplayPort: ≥ 1 | ΝΑΙ |  |  |
|  | Υποδοχή μεγαφώνου/ακουστικού: ≥ 1 | ΝΑΙ |  |  |
|  | Υποδοχή μικροφώνου: ≥ 1 | ΝΑΙ |  |  |
|  | Υποδοχή Ethernet (RJ-45): ≥ 1 | ΝΑΙ |  |  |
|  | Υποδοχή RJ-11: ≥ 1 | ΝΑΙ |  |  |
|  | Υποδοχή eSATA: ≥ 1 | ΝΑΙ |  |  |
|  | Υποδοχή δευτερεύουσας μπαταρίας: ≥ 1 | ΝΑΙ |  |  |
|  | Υποστήριξη συσκευής καρτών μνήμης: τουλάχιστον καρτών SD, MMC | ΝΑΙ |  |  |
|  | Υποστήριξη συσκευής έξυπνων καρτών | ΝΑΙ |  |  |
|  | Τεχνολογία ασύρματης επικοινωνίας: IEEE 802.11a/b/g/n | ΝΑΙ |  |  |
|  | Ενσωματωμένο Bluetooth έκδοσης 2.1 ή νεότερης | ΝΑΙ |  |  |
|  | Ενσωματωμένη κάρτα δικτύου Ethernet card 10/100/1000BASE-T (Gigabit) | ΝΑΙ |  |  |
| ΜΝΗΜΗ |
|  | Μέγεθος (GΒ): ≥ 8 | ΝΑΙ |  |  |
|  | Τύπος: DDR3 SDRAM | ΝΑΙ |  |  |
|  | Συχνότητα (MHz): ≥ 1333 | ΝΑΙ |  |  |
| ΤΡΟΦΟΔΟΣΙΑ |
|  | Να συνοδεύεται από τροφοδοτικό | ΝΑΙ |  |  |
|  | Να συνοδεύεται από μπαταρία ιόντων λιθίου (Lithium-Ion) 8 κυψελίδων, μεγάλης διάρκειας | ΝΑΙ |  |  |
|  | Ανεμιστήρας μεταβλητής ταχύτητας | ΝΑΙ |  |  |
| ΜΟΝΑΔΑ ΣΚΛΗΡΟΥ ΔΙΣΚΟΥ |
|  | Πλήθος Μονάδων: 1 | ΝΑΙ |  |  |
|  | Formatted χωρητικότητα (σε GB): ≥ 256 | ΝΑΙ |  |  |
|  | Πρωτόκολλο: SATA2 | ΝΑΙ |  |  |
|  | Τεχνολογία δίσκου: Στερεάς κατάστασης (SSD) | ΝΑΙ |  |  |
| ΜΟΝΑΔΑ ΟΠΤΙΚΟΥ ΔΙΣΚΟΥ |
|  | Σύνδεση σε δίαυλο SATA | ΝΑΙ |  |  |
|  | Blu-ray ROM DVD+/-RW | ΝΑΙ |  |  |
|  | Δυνατότητα εγγραφής σε μέσα DVD+R διπλής επίστρωσης | ΝΑΙ |  |  |
| ΚΑΡΤΑ ΟΘΟΝΗΣ |
|  | Ενσωματωμένη NVIDIA Quadro 2000M ή ισοδύναμη | ΝΑΙ |  |  |
|  | Μνήμη γραφικών: ≥ 2GB αποκλειστικής μνήμης τύπου DDR3 | ΝΑΙ |  |  |
| ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ ΠΟΛΥΜΕΣΩΝ |
|  | Ενσωματωμένο διπλό μικρόφωνο | ΝΑΙ |  |  |
|  | Ενσωματωμένα στερεοφωνικά ηχεία | ΝΑΙ |  |  |
|  | Ενσωματωμένη Web Camera HD που θα συνοδεύεται από λογισμικό για τη λειτουργία της | ΝΑΙ |  |  |
| ΣΥΣΚΕΥΗ ΚΑΤΑΔΕΙΞΗΣ |
|  | Πινακίδα Αφής (Touchpad) με ζώνη κύλισης και τρία κουμπιά επιλογής | ΝΑΙ |  |  |
| ΤΡΟΦΟΔΟΣΙΑ |
|  | Να συνοδεύεται από τροφοδοτικό | ΝΑΙ |  |  |
|  | Να συνοδεύεται από μπαταρία ιόντων λιθίου (Lithium-Ion) χωρητικότητας τουλάχιστον 80 WHrs | ΝΑΙ |  |  |
|  | Ανεμιστήρας μεταβλητής ταχύτητας | ΝΑΙ |  |  |
| ΠΛΗΚΤΡΟΛΟΓΙΟ |
|  | Να είναι ανθεκτικό στο νερό, με οπές αποστράγγισης | ΝΑΙ |  |  |
|  | Να συμπεριλαμβάνει αριθμητικό πλήκτρα και να υποστηρίζει την ελληνική γλώσσα | ΝΑΙ |  |  |
|  | Να συμπεριλαμβάνει πλήκτρα συντομεύσεων για τις εξής λειτουργίες τουλάχιστον: wireless on/off, volume mute, volume down, volume up, touchpad on/off | ΝΑΙ |  |  |
| ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ |
|  | Windows 7 Professional 64 bit Ελληνικά. Academic Volume Licensing | ΝΑΙ |  |  |
|  | Να συνοδεύεται από εγχειρίδια και προγράμματα οδήγησης. | ΝΑΙ |  |  |
| Θ.6.54 | Εγγύηση κατασκευαστή: ≥ 3 χρόνια, ισχύουσα από την ημερομηνία παραλαβής | ΝΑΙ |  |  |
| Θ.7 | ΣΥΣΤΗΜΑ ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΣΕ ΤΑΙΝΙΕΣ, ΜΕ ΡΟΜΠΟΤΙΚΟ ΜΗΧΑΝΙΣΜΟ (TAPE LIBRARY) |
|  | Αρ. Μονάδων: | 1 |  |  |
|  | Υποστήριξη τεχνολογιών ταινιών LTO-3, LTO-4, LTO-5 | ΝΑΙ |  |  |
|  | Το σύστημα θα παραδοθεί με έναν οδηγό ταινίας τεχνολογίας LTO-5 (Ultrium 3280) με διασύνδεση SAS για απ’ ευθείας διασύνδεση (point to point) με εξυπηρετητή μέσω SAS πρωτοκόλλου | ΝΑΙ |  |  |
|  | Οι ταινίες θα πρέπει να είναι τοποθετημένες σε τουλάχιστον δυο (2) magazines για να υπάρχει η δυνατότητα τμηματικής πρόσβασης | ΝΑΙ |  |  |
|  | Υποστήριξη τουλάχιστον εικοσιτεσσάρων (24) θυρίδων ταινιών στην προσφερόμενη σύνθεση | ΝΑΙ |  |  |
|  | Μέγιστη διαθέσιμη χωρητικότητα αποθήκευσης 36 Terabytes, με δυνατότητα περαιτέρω αύξησής της με χρήση συμπίεσης, πραγματοποιούμενης σε επίπεδο υλικού (hardware compression) | ΝΑΙ |  |  |
|  | Ύπαρξη θυρίδας για εισαγωγή και εξαγωγή ταινιών χωρίς την αφαίρεση magazines (mail slot, cartridge access port) | ΝΑΙ |  |  |
|  | Διασύνδεση με Η/Υ (point to point) μέσω SAS Ελεγκτή, με ταχύτητα διαμεταγωγής τουλάχιστον 6 Gbps | ΝΑΙ |  |  |
|  | Ρομποτικός μηχανισμός μετακίνησης ταινιών (MSBF 2,000,000 robot load/unload cycles), με ενσωματωμένο αναγνώστη γραμμικών κωδικών (bar-codes) προς αναγνώριση των ταινιών | ΝΑΙ |  |  |
|  | Το σύστημα θα πρέπει να είναι πλήρως συμβατό με το λογισμικό «Symantec Veritas NetBackup», εκτελούμενο κατ’ ελάχιστο σε λειτουργικά συστήματα Windows 2008 R2 Server και Solaris (έκδοση 10) | ΝΑΙ |  |  |
|  | Απομακρυσμένη διαχείριση από το Διαδίκτυο μέσω γραφικού περιβάλλοντος. | ΝΑΙ |  |  |
|  | Το σύστημα θα πρέπει να έχει τη δυνατότητα τοποθέτησης σε ικρίωμα 19” και να καταλαμβάνει το πολύ δύο (2) RU (Rack Units) | ΝΑΙ |  |  |
|  | Το σύστημα θα πρέπει να συνοδεύεται από τα εξαρτήματα που απαιτούνται προκειμένου να αναρτηθεί σε ικρίωμα | ΝΑΙ |  |  |
|  | Το σύστημα θα πρέπει να συνοδεύεται από 24 τουλάχιστον συμβατές ταινίες, τύπου LTO-5 R/W, του ιδίου κατασκευαστή. | ΝΑΙ |  |  |
|  | Το σύστημα θα πρέπει να συνοδεύεται από έναν ελεγκτή (ΗΒΑ) τύπου PCIe SAS 6Gbps, του ιδίου κατασκευαστή, που να κάνει δυνατή τη διασύνδεση της προσφερόμενης βιβλιοθήκης με υπολογιστή με Direct (point to point) διασύνδεση και χρήση πρωτοκόλλου SAS | ΝΑΙ |  |  |
|  | ΕΓΓΥΗΣΗ: Το σύστημα θα πρέπει να υποστηρίζεται από εγγύηση κατασκευαστή διάρκειας τριών (3) ετών από την ημερομηνία παραλαβής. | ΝΑΙ |  |  |
| Θ.8 | ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΤΕΣ |
|  | Αρ. Μονάδων: | 2 |  |  |
|  | Το προσφερόμενο σύστημα θα πρέπει να είναι ένα ενιαίο λειτουργικό σύνολο. | ΝΑΙ |  |  |
|  | Το σύστημα θα πρέπει να τοποθετείται σε ικρίωμα 19” και να καταλαμβάνει το πολύ τέσσερα (4) RU (Rack Units) | ΝΑΙ |  |  |
|  | Το σύστημα θα πρέπει να συνοδεύεται από όλο τον απαραίτητο εξοπλισμό (ράγες, βίδες κτλ) για την τοποθέτησή του σε ικρίωμα. | ΝΑΙ |  |  |
|  | Το σύστημα θα πρέπει να συνοδεύεται από εξοπλισμό τακτοποίησης των καλωδίων που συνδέονται στην πίσω του πλευρά (cable management arm). | ΝΑΙ |  |  |
| ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ |
|  | Windows 2008 R2 Enterprise Server | ΝΑΙ |  |  |
| ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΜΟΝΑΔΑ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ( CPU ) |
|  | Τέσσερις (4) επεξεργαστές AMD® Opteron®, 16 πυρήνων ο καθένας ή ισοδύναμοι. Ταχύτητα επεξεργαστών ελάχιστη 2,6 GHz. | ΝΑΙ |  |  |
|  | L3 Cache: 16MB ανά επεξεργαστή | ΝΑΙ |  |  |
| ΚΥΡΙΑ ΜΝΗΜΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ |
|  | Τουλάχιστον 64 GBytes σε 8 Unbuffered DIMMs των 8GBytes έκαστο, τύπου DDR3-1333, με υποστήριξη ECC | ΝΑΙ |  |  |
|  | Μέγιστη υποστηριζόμενη μνήμη 1024GB | ΝΑΙ |  |  |
| ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΙ ΔΙΣΚΟΙ |
|  | Τρεις Hot-Swap δίσκοι τεχνολογίας SAS συνολικής χωρητικότητας 1800 GBytes (3 x 600 GB), ταχύτητας περιστροφής τουλάχιστον 10.000 RPM. | ΝΑΙ |  |  |
|  | Υποστήριξη τουλάχιστον 8 δίσκων εσωτερικά | ΝΑΙ |  |  |
|  | Ελεγκτής δίσκων με υποστήριξη hardware RAID 0,1,1+0,5,5+0, με μνήμη cache τουλάχιστον 1 GB υποστηριζόμενη από μπαταρία και δυνατότητα σύνδεσης δίσκων SAS. Δυνατότητα αύξησης χωρητικότητας array on-line, αύξησης χωρητικότητας λογικού δίσκου on-line, αλλαγή επίπέδου RAID on-line, αλλαγή stripe-size on-line και αυτόματη χρήσης εφεδρικού δίσκου σε περίπτωση βλάβης. | ΝΑΙ |  |  |
| ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΑ |
|  | Ενσωματωμένος οδηγός DVD RW | ΝΑΙ |  |  |
|  | Να υποστηρίζει τουλάχιστον 8 υποδοχές PCI | ΝΑΙ |  |  |
| ΕΞΩΤΕΡΙΚΑ INTERFACES |
|  | Τουλάχιστον τέσσερις (4) θύρες 10/100/1000BaseTX Ethernet Τουλάχιστον έξι (6) θύρες USB 2.0, από τις οποίες τουλάχιστον δυο (2) στη μπροστινή όψη και δυο (2) στην πίσω όψη του μηχανήματος | ΝΑΙ |  |  |
|  | Το σύστημα θα πρέπει να είναι εξοπλισμένο με δυο (2) κάρτες Fiber Channel ταχύτητας διαμεταγωγής 8Gb/sec, μιας θύρας η καθεμία | ΝΑΙ |  |  |
| ΤΡΟΦΟΔΟΣΙΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ |
|  | Η τροφοδοσία του συστήματος θα πρέπει να γίνεται μέσω τεσσάρων τροφοδοτικών (redundant power supplies). Η τροφοδοσία του συστήματος θα πρέπει να γίνεται με διπλές ανεξάρτητες μονοφασικές παροχές. Τα τροφοδοτικά θα πρέπει να μπορούν να αντικατασταθούν ενώ το σύστημα βρίσκεται σε λειτουργία (hot plug). | ΝΑΙ |  |  |
|  | Ανεμιστήρες ψύξης ο καθένας από τους οποίους θα μπορεί να αναλάβει αυτόματα και χωρίς διακοπή το φορτίο ψύξης άλλου που τίθεται εκτός λειτουργίας (Redundant Cooling Fans). | ΝΑΙ |  |  |
| ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΤΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ |
|  | Το σύστημα θα πρέπει να παρέχει απομακρυσμένη πρόσβαση μέσω ανεξάρτητου interface δικτύου. Μέσω αυτής θα πρέπει να είναι εφικτός ο έλεγχος του μηχανήματος σε επίπεδο console, με γραφικό περιβάλλον ακόμη και στην περίπτωση που αυτό δεν είναι σε λειτουργία. Η απομακρυσμένη πρόσβαση θα υποστηρίζει τουλάχιστον γραφικό περιβάλλον εργασίας μέσα από internet browser, virtual power button και virtual floppy drive και CD/DVD drive. | ΝΑΙ |  |  |
| ΕΓΓΥΗΣΗ |
|  | Εγγύηση κατασκευαστή, τουλάχιστον τρία (3) έτη από την ημερομηνία παραλαβής | ΝΑΙ |  |  |
| Θ.9 | ΕΚΤΥΠΩΤΗΣ LASERJET ΕΓΧΡΩΜΟΣ ΜΕΓΑΛΟΥ ΟΓΚΟΥ ΕΚΤΥΠΩΣΕΩΝ |
|  | Αρ. Μονάδων: | 1 |  |  |
|  | Τεχνολογία εκτύπωσης: έγχρωμη Laser ή LED | ΝΑΙ |  |  |
|  | Ταχύτητα ασπρόμαυρης εκτύπωσης (κανονική ποιότητα, Α4): τουλάχιστον 30 σελίδες ανά λεπτό | ΝΑΙ |  |  |
|  | Ταχύτητα έγχρωμης εκτύπωσης (κανονική ποιότητα, Α4): τουλάχιστον 30 σελίδες ανά λεπτό | ΝΑΙ |  |  |
|  | Έξοδος πρώτης έγχρωμης σελίδας (A4): έως 20 δευτερόλεπτα (από την κατάσταση εξοικονόμησης ενέργειας ή ετοιμότητας) | ΝΑΙ |  |  |
|  | Ποιότητα έγχρωμης εκτύπωσης (βέλτιστη ποιότητα): τουλάχιστον 600 x 600 dpi | ΝΑΙ |  |  |
|  | Μέγιστος κύκλος εκτύπωσης σελίδων ανά μήνα: τουλάχιστον 100.000 σελίδες | ΝΑΙ |  |  |
|  | Συνιστώμενος μηνιαίος όγκος χαρτιού: τουλάχιστον 1.500 φύλλα | ΝΑΙ |  |  |
|  | Βασικοί δίσκοι χαρτιού (paper trays): τουλάχιστον 2 | ΝΑΙ |  |  |
|  | Υποστηριζόμενοι τύποι μέσων: τουλάχιστον οι παρακάτω: χαρτί (απλό, έγχρωμο, γυαλιστερό, επιστολόχαρτο , προεκτυπωμένο, διάτρητο, ανακυκλωμένο, σκληρό), ετικέτες, λεπτό χαρτόνι, διαφάνειες, γυαλιστερό φιλμ, φάκελοι | ΝΑΙ |  |  |
|  | Εκτύπωση δύο όψεων: αυτόματη (Να συμπεριλαμβάνεται εξάρτημα αυτόματης εκτύπωσης διπλής όψεως) | ΝΑΙ |  |  |
|  | Διαχείριση χαρτιού τυπική/εισόδου: δίσκος τροφοδότησης τουλάχιστον 50 φύλλων διαφορετικών μεγεθών και εισόδου τουλάχιστον 250 φύλλων | ΝΑΙ |  |  |
|  | Δυνατότητα χειροκίνητης τροφοδοσίας εισόδου χαρτιού (bypass) | ΝΑΙ |  |  |
|  | Διαχείριση χαρτιού τυπική/εξόδου: υποδοχή εξόδου τουλάχιστον 250 φύλλων | ΝΑΙ |  |  |
|  | Τυπικά μεγέθη μέσων: Α3, A4, A5, Β4, B5, φάκελοι | ΝΑΙ |  |  |
|  | Παρεχόμενη μνήμη: τουλάχιστον 256 MB | ΝΑΙ |  |  |
|  | Μέγιστη μνήμη: τουλάχιστον 512 MB | ΝΑΙ |  |  |
|  | Ταχύτητα επεξεργαστή: τουλάχιστον 500 MHz | ΝΑΙ |  |  |
|  | Βασικές γλώσσες εκτυπωτή: Προγράμματα οδήγησης εκτύπωσης με υποστήριξη PCL 5c, PCL 6, Postscript Level 3 ή ισοδύναμων | ΝΑΙ |  |  |
|  | Συνδεσιμότητα: Hi-Speed USB 2.0 και Fast Ethernet 10/100 | ΝΑΙ |  |  |
|  | Υποστηριζόμενα λειτουργικά συστήματα: Microsoft® Windows® 2000, XP Home, XP Professional, Server 2003, XP Professional x64, Windows Vista™, Mac OS X version 10.3 ή νεώτερη | ΝΑΙ |  |  |
|  | Περιλαμβανόμενο λογισμικό: Προγράμματα οδήγησης εκτύπωσης και λογισμικό εγκατάστασης σε CD-ROM | ΝΑΙ |  |  |
|  | Εγχειρίδια χρήσης στα ελληνικά | ΝΑΙ |  |  |
|  | Εγγύηση: Να παρέχεται εγγύηση καλής λειτουργίας τουλάχιστον τριών (3) ετών, από την κατασκευάστρια εταιρεία, ισχύουσα από την ημερομηνία παραλαβής της συσκευής | ΝΑΙ |  |  |
| Θ.10 | ΕΚΤΥΠΩΤΗΣ LASERJET ΕΓΧΡΩΜΟΣ |
|  | Αρ. Μονάδων: | 4 |  |  |
|  | Τεχνολογία εκτύπωσης: έγχρωμη Laser ή LED | ΝΑΙ |  |  |
|  | Ταχύτητα ασπρόμαυρης εκτύπωσης (κανονική ποιότητα, Α4): τουλάχιστον 30 σελίδες ανά λεπτό | ΝΑΙ |  |  |
|  | Ταχύτητα έγχρωμης εκτύπωσης (κανονική ποιότητα, Α4): τουλάχιστον 30 σελίδες ανά λεπτό | ΝΑΙ |  |  |
|  | Έξοδος πρώτης έγχρωμης σελίδας (A4): έως 20 δευτερόλεπτα (από την κατάσταση εξοικονόμησης ενέργειας ή ετοιμότητας) | ΝΑΙ |  |  |
|  | Ποιότητα έγχρωμης εκτύπωσης (βέλτιστη ποιότητα): τουλάχιστον 1200 x 1200 dpi | ΝΑΙ |  |  |
|  | Μέγιστος κύκλος εκτύπωσης σελίδων ανά μήνα: τουλάχιστον 80.000 σελίδες | ΝΑΙ |  |  |
|  | Συνιστώμενος μηνιαίος όγκος χαρτιού: τουλάχιστον 1500 φύλλα | ΝΑΙ |  |  |
|  | Βασικοί δίσκοι χαρτιού (paper trays): τουλάχιστον 2 | ΝΑΙ |  |  |
|  | Υποστηριζόμενοι τύποι μέσων: τουλάχιστον οι παρακάτω: χαρτί (απλό, έγχρωμο, γυαλιστερό, επιστολόχαρτο , προεκτυπωμένο, διάτρητο, ανακυκλωμένο, σκληρό), ετικέτες, διαφάνειες, φάκελοι | ΝΑΙ |  |  |
|  | Εκτύπωση δύο όψεων: αυτόματη (Να συμπεριλαμβάνεται εξάρτημα αυτόματης εκτύπωσης διπλής όψεως) | ΝΑΙ |  |  |
|  | Διαχείριση χαρτιού τυπική/εισόδου: δίσκος τροφοδότησης τουλάχιστον 50 φύλλων διαφορετικών μεγεθών και εισόδου τουλάχιστον 500 φύλλων | ΝΑΙ |  |  |
|  | Δυνατότητα χειροκίνητης τροφοδοσίας εισόδου χαρτιού (bypass) | ΝΑΙ |  |  |
|  | Διαχείριση χαρτιού τυπική/εξόδου: υποδοχή εξόδου τουλάχιστον 150 φύλλων | ΝΑΙ |  |  |
|  | Τυπικά μεγέθη μέσων: A4, A5, Β4, B5, φάκελοι | ΝΑΙ |  |  |
|  | Προσαρμοσμένα μεγέθη μέσων: Δίσκος τροφοδότησης φύλλων διαφορετικών μεγεθών | ΝΑΙ |  |  |
|  | Παρεχόμενη μνήμη: τουλάχιστον 512 MB | ΝΑΙ |  |  |
|  | Μέγιστη μνήμη: τουλάχιστον 1024 MB | ΝΑΙ |  |  |
|  | Ταχύτητα επεξεργαστή: τουλάχιστον 500 MHz | ΝΑΙ |  |  |
|  | Βασικές γλώσσες εκτυπωτή: Προγράμματα οδήγησης εκτύπωσης με υποστήριξη PCL 5c, PCL 6, Postscript Level 3 ή ισοδύναμων | ΝΑΙ |  |  |
|  | Συνδεσιμότητα: Hi-Speed USB 2.0 και Fast Ethernet 10/100 | ΝΑΙ |  |  |
|  | Υποστηριζόμενα λειτουργικά συστήματα: Microsoft® Windows® 2000, XP Home, XP Professional, Server 2003, XP Professional x64, Windows Vista®, Mac OS X version 10.3 ή νεώτερη | ΝΑΙ |  |  |
|  | Περιλαμβανόμενο λογισμικό: Προγράμματα οδήγησης εκτύπωσης και λογισμικό εγκατάστασης σε CD-ROM | ΝΑΙ |  |  |
|  | Εγχειρίδια χρήσης | ΝΑΙ |  |  |
|  | Εγγύηση: Να παρέχεται εγγύηση καλής λειτουργίας τουλάχιστον τριών (3) ετών, από την κατασκευάστρια εταιρεία, ισχύουσα από την ημερομηνία παραλαβής της συσκευής | ΝΑΙ |  |  |
| Θ.11 | ΕΚΤΥΠΩΤΗΣ LASERJET ΑΣΠΡΟΜΑΥΡΟΣ ΜΕΓΑΛΟΥ ΟΓΚΟΥ ΕΚΤΥΠΩΣΕΩΝ |
|  | Αρ. Μονάδων: | 1 |  |  |
|  | Τεχνολογία εκτύπωσης: μονόχρωμη Laser | ΝΑΙ |  |  |
|  | Ταχύτητα εκτύπωσης (ασπρόμαυρη, κανονική ποιότητα, Α4): τουλάχιστον 50 σελίδες ανά λεπτό | ΝΑΙ |  |  |
|  | Έξοδος πρώτης σελίδας (ασπρόμαυρη, A4): έως 10 δευτερόλεπτα (από την κατάσταση εξοικονόμησης ενέργειας ή ετοιμότητας) | ΝΑΙ |  |  |
|  | Ποιότητα εκτύπωσης (ασπρόμαυρη, βέλτιστη ποιότητα): τουλάχιστον 1200 x 1200 dpi | ΝΑΙ |  |  |
|  | Μέγιστος κύκλος εκτύπωσης σελίδων ανά μήνα: τουλάχιστον 100.000 σελίδες | ΝΑΙ |  |  |
|  | Συνιστώμενος μηνιαίος όγκος χαρτιού: τουλάχιστον 15.000 φύλλα | ΝΑΙ |  |  |
|  | Βασικοί δίσκοι χαρτιού (paper trays): τουλάχιστον 3 | ΝΑΙ |  |  |
|  | Υποστηριζόμενοι τύποι μέσων: τουλάχιστον οι παρακάτω: χαρτί (απλό, έγχρωμο, letterhead, προεκτυπωμένο, διάτρητο, ανακυκλωμένο, σκληρό), ετικέτες, λεπτό χαρτόνι, διαφάνειες | ΝΑΙ |  |  |
|  | Εκτύπωση δύο όψεων: αυτόματη (Να συμπεριλαμβάνεται εξάρτημα αυτόματης εκτύπωσης διπλής όψεως) | ΝΑΙ |  |  |
|  | Διαχείριση χαρτιού τυπική/εισόδου: 1 δίσκος τροφοδότησης τουλάχιστον 100 φύλλων διαφορετικών μεγεθών και 2 δίσκοι εισόδου τουλάχιστον 500 φύλλων έκαστος. | ΝΑΙ |  |  |
|  | Δυνατότητα χειροκίνητης τροφοδοσίας εισόδου χαρτιού (bypass) | ΝΑΙ |  |  |
|  | Διαχείριση χαρτιού τυπική/εξόδου: υποδοχή εξόδου τουλάχιστον 250 φύλλων | ΝΑΙ |  |  |
|  | Τυπικά μεγέθη μέσων: Α3, A4, A5, Β4, B5, B6, executive | ΝΑΙ |  |  |
|  | Προσαρμοσμένα μεγέθη μέσων: Δίσκος τροφοδότησης φύλλων διαφορετικών μεγεθών | ΝΑΙ |  |  |
|  | Προσφερόμενη μνήμη: τουλάχιστον 256 MB | ΝΑΙ |  |  |
|  | Μέγιστη μνήμη: τουλάχιστον 512 MB | ΝΑΙ |  |  |
|  | Ταχύτητα επεξεργαστή: τουλάχιστον 500 MHz | ΝΑΙ |  |  |
|  | Δυνατότητα υποδοχής σκληρού δίσκου | ΝΑΙ |  |  |
|  | Βασικές γλώσσες εκτυπωτή: Προγράμματα οδήγησης εκτύπωσης με υποστήριξη PCL5e, PCL 6, Postscript Level 3 ή ισοδύναμων | ΝΑΙ |  |  |
|  | Συνδεσιμότητα: USB 2.0 και Fast Ethernet 10/100 | ΝΑΙ |  |  |
|  | Υποστηριζόμενα λειτουργικά συστήματα: Microsoft® Windows® 2000, XP Home, XP Professional, πιστοποίηση για Windows Vista™, Mac OS X version 10.3 ή νεώτερη | ΝΑΙ |  |  |
|  | Περιλαμβανόμενο λογισμικό: Προγράμματα οδήγησης εκτύπωσης και λογισμικό εγκατάστασης σε CD-ROM | ΝΑΙ |  |  |
|  | Εγχειρίδια χρήσης | ΝΑΙ |  |  |
|  | Εγγύηση: Να παρέχεται εγγύηση καλής λειτουργίας τουλάχιστον τριών (3) ετών, από την κατασκευάστρια εταιρεία, ισχύουσα από την ημερομηνία παραλαβής της συσκευής | ΝΑΙ |  |  |
| Θ.12 | ΣΑΡΩΤΗΣ ΜΕΓΑΛΟΥ ΟΓΚΟΥ ΣΑΡΩΣΕΩΝ |
|  | Αρ. Μονάδων: | 1 |  |  |
|  | Τύπος σάρωσης: Ψηφιακός, επίπεδης επιφάνειας, με αυτόματο τροφοδότη εγγράφων | ΝΑΙ |  |  |
|  | Τύπος αισθητήρα σάρωσης: Τρεις, τεχνολογίας CCD | ΝΑΙ |  |  |
|  | Μέγιστη οπτική ανάλυση σάρωσης: 600 dpi ή μεγαλύτερη | ΝΑΙ |  |  |
|  | Σάρωση μονής και διπλής όψης (simplex και duplex) |  |  |  |
|  | Βάθος χρώματος για έγχρωμη σάρωση (bit): τουλάχιστον 24 bit | ΝΑΙ |  |  |
|  | Βάθος χρώματος για grayscale σάρωση (bit): τουλάχιστον 8 bit | ΝΑΙ |  |  |
|  | Ταχύτητα σάρωσης αυτόματου τροφοδότη: - τουλάχιστον 70 Α4 σελίδες/λεπτό και 140 εικόνες/λεπτό σε οπτική ανάλυση σάρωσης 200 dpi - τουλάχιστον 60 Α4 σελίδες/λεπτό και 120 εικόνες/λεπτό σε οπτική ανάλυση σάρωσης 300 dpi Η ταχύτητα αφορά σε κατακόρυφη (portrait) σάρωση και έξοδο επεξεργασμένων εικόνων (βλ. προδιαγραφή Θ.12.17) | ΝΑΙ |  |  |
|  | Ταχύτητα σάρωσης επίπεδης επιφάνειας: - το πολύ 0,9 δευτερόλεπτα την σελίδα A4 σε οπτική ανάλυση σάρωσης 200 dpi - το πολύ 1,1 δευτερόλεπτα την σελίδα A4 σε οπτική ανάλυση σάρωσης 300 dpi Η ταχύτητα αφορά σε κατακόρυφη σάρωση. | ΝΑΙ |  |  |
|  | Μέγιστο μέγεθος σάρωσης: τουλάχιστον από φύλλο Α8 έως και Α3 | ΝΑΙ |  |  |
|  | Χωρητικότητα αυτόματου τροφοδότη εγγράφων: τουλάχιστον 200 φύλλα (A4, 80 g/m2) | ΝΑΙ |  |  |
|  | Να έχει δυνατότητα σάρωσης διπλής όψης με ένα πέρασμα του φύλλου, μέσω του αυτόματου τροφοδότη | ΝΑΙ |  |  |
|  | Να έχει τη δυνατότητα συνεχόμενης σάρωσης προτύπων διαφορετικών μεγεθών και ποιοτήτων | ΝΑΙ |  |  |
|  | Να έχει δυνατότητα ανίχνευσης λανθασμένης τροφοδοσίας πολλών φύλλων | ΝΑΙ |  |  |
|  | Να έχει τη δυνατότητα σάρωσης μέσω του αυτόματου τροφοδότη φύλλων μήκους έως και 3 μέτρων | ΝΑΙ |  |  |
|  | Ημερήσια παραγωγική ικανότητα: τουλάχιστον 15000 σελίδες | ΝΑΙ |  |  |
|  | Να διαθέτει πλήκτρα για άμεσα προσβάσιμες λειτουργίες σάρωσης | ΝΑΙ |  |  |
|  | Μορφή αρχείων σάρωσης: τουλάχιστον PDF, PDF με δυνατότητα αναζήτησης κειμένου, JPG | ΝΑΙ |  |  |
|  | Να είναι εργονομικός με δυνατότητα περιστροφής του αυτόματου τροφοδότη γύρω από κατακόρυφο άξονα, ώστε να διευκολύνει την εργασία δεξιόχειρων ή αριστερόχειρων χρηστών | ΝΑΙ |  |  |
|  | Να έχει δυνατότητες επεξεργασίας εικόνας σε πραγματικό χρόνο σε επίπεδο υλικού (hardware), όπως αυτόματη περιστροφή (auto-rotation), αυτόματη αναγνώριση έγχρωμης ή ασπρόμαυρης σάρωσης χωρίς την αλλαγή των ρυθμίσεων του σαρωτή, αυτόματη ανάδειξη κειμένου που έχει καλυφθεί με μαρκαδόρο επισήμανσης (ακόμα και σε ασπρόμαυρη εκτύπωση) ή οπών ή κηλίδων από το παραγόμενο αποτέλεσμα της σάρωσης και αναγνώριση barcodes | ΝΑΙ |  |  |
|  | Τα προς σάρωση έγγραφα παρουσιάζουν τις κάτωθι ιδιαιτερότητες: ενδέχεται να έχουν κολλημένα χαρτόσημα - μεγαρόσημα ενδέχεται να είναι σκονισμένα ενδέχεται να έχουν σχισμένες γωνίες ενδέχεται, σε κάποιες σελίδες, να υπάρχουν παραμένουσες συρραφίδες κάποιες σελίδες ενδέχεται να είναι τσαλακωμένες είναι πιθανό να φέρουν στρογγυλή σφραγίδα μπλε χρώματος σε αρκετές σελίδες Η σάρωση των παραπάνω εγγράφων θα πρέπει να διεκπεραιώνεται χωρίς κανένα πρόβλημα και αυτό θα πρέπει να τεκμηριώνεται με αναφορές σε προδιαγραφές που αναγράφονται στο επίσημο τεχνικό φυλλάδιο του σαρωτή. | ΝΑΙ |  |  |
|  | Αν κατά την διάρκεια λειτουργίας του σαρωτή προκύψουν προβλήματα (ποιότητα και ταχύτητα σάρωσης) στη σάρωση των παραπάνω εγγράφων, τα οποία οφείλονται στις προαναφερθείσες ιδιαιτερότητες των εγγράφων, ο ανάδοχος είναι υποχρεωμένος να αντικαταστήσει τον σαρωτή με άλλο χωρίς επιπλέον κόστος. Ο νέος σαρωτής θα πρέπει να είναι ίδιων ή ανώτερων τεχνικών προδιαγραφών από τον ήδη υπάρχοντα, και ταυτόχρονα θα πρέπει να προσφέρει απροβλημάτιστη σάρωση των εν λόγω εγγράφων. | ΝΑΙ |  |  |
|  | Τυπική συνδεσιμότητα: Ultra Wide SCSI και USB 2.0 Hi Speed | ΝΑΙ |  |  |
|  | Να έχει πιστοποιήσεις CE και Energy Star | ΝΑΙ |  |  |
|  | Περιλαμβανόμενο λογισμικό: Οδηγοί (drivers) για εγκατάσταση για όλα τα συμβατά λειτουργικά συστήματα, λογισμικό αναγνώρισης κειμένων (OCR), με δυνατότητα αναγνώρισης ελληνικών κειμένων, λογισμικό για βελτιστοποίηση του αποτελέσματος της σάρωσης, όπως αυτόματη περιστροφή (auto-rotation), αυτόματη αναγνώριση έγχρωμης ή ασπρόμαυρης σάρωσης χωρίς την αλλαγή των ρυθμίσεων του σαρωτή, αυτόματη ανάδειξη κειμένου που έχει καλυφθεί με μαρκαδόρο επισήμανσης (ακόμα και σε ασπρόμαυρη εκτύπωση) ή οπών ή κηλίδων από το παραγόμενο αποτέλεσμα της σάρωσης | ΝΑΙ |  |  |
|  | Εγχειρίδια χρήσης | ΝΑΙ |  |  |
|  | Εγγύηση: Να παρέχεται εγγύηση καλής λειτουργίας τουλάχιστον τριών (3) ετών από την κατασκευάστρια εταιρεία, με ισχύ από την ημερομηνία παραλαβής | ΝΑΙ |  |  |

Στην περίπτωση που εμπεριέχονται αναφορές εμπορικών σημάτων, διπλωμάτων ευρεσιτεχνίας ή τύπων ή αναφορές ορισμένης καταγωγής ή παραγωγής, δύναται να προσφερθούν οι συγκεκριμένοι τύποι ή ισοδύναμοι.

ΟΜΑΔΑ Ι: ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΕΚΤΥΠΩΣΗΣ

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΟΜΑΔΑΣ Ι: 22.000€

| Α/Α | ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ | ΥΠΟΧΡΕΩΣΗ | ΑΠΑΝΤΗΣΗ | ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Ι.1 | ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΑΙ ΧΡΕΩΣΗΣ ΕΚΤΥΠΩΣΕΩΝ |
| Χαρακτηριστικά δικτυακού εκτυπωτή |
|  | Αρ. Μονάδων: | 1 |  |  |
|  | Τεχνολογία εκτύπωσης: μονόχρωμη εκτύπωση Laser | ΝΑΙ |  |  |
|  | Ταχύτητα εκτύπωσης (ασπρόμαυρη, κανονική ποιότητα, Α4): τουλάχιστον 40 σελίδες ανά λεπτό | ΝΑΙ |  |  |
|  | Ποιότητα εκτύπωσης (ασπρόμαυρη, βέλτιστη ποιότητα): τουλάχιστον 1200 x 1200 dpi | ΝΑΙ |  |  |
|  | Μέγιστος κύκλος εκτύπωσης σελίδων ανά μήνα: τουλάχιστον 100.000 σελίδες | ΝΑΙ |  |  |
|  | Συνιστώμενος μηνιαίος όγκος χαρτιού: τουλάχιστον 5.000 φύλλα | ΝΑΙ |  |  |
|  | Βασικοί δίσκοι χαρτιού (paper trays): τουλάχιστον 3 | ΝΑΙ |  |  |
|  | Υποστηριζόμενοι τύποι μέσων: τουλάχιστον οι παρακάτω: χαρτί (απλό, έγχρωμο, letterhead, προεκτυπωμένο, διάτρητο, ανακυκλωμένο, σκληρό), φάκελοι, ετικέτες, λεπτό χαρτόνι, διαφάνειες | ΝΑΙ |  |  |
|  | Εκτύπωση δύο όψεων: αυτόματη Συμπεριλαμβάνεται εξάρτημα αυτόματης εκτύπωσης διπλής όψεως | ΝΑΙ |  |  |
|  | Διαχείριση χαρτιού τυπική/εισόδου: 1 δίσκος τροφοδότησης τουλάχιστον 100 φύλλων διαφορετικών μεγεθών και 2 δίσκοι εισόδου τουλάχιστον 500 φύλλων έκαστος. | ΝΑΙ |  |  |
|  | Δυνατότητα χειροκίνητης τροφοδοσίας εισόδου χαρτιού (bypass) | ΝΑΙ |  |  |
|  | Διαχείριση χαρτιού τυπική/εξόδου: υποδοχή εξόδου τουλάχιστον 250 φύλλων | ΝΑΙ |  |  |
|  | Τυπικά μεγέθη μέσων: A4, A5, B5, Α6 | ΝΑΙ |  |  |
|  | Προσαρμοσμένα μεγέθη μέσων: Δίσκος τροφοδότησης φύλλων διαφορετικών μεγεθών | ΝΑΙ |  |  |
|  | Παρεχόμενη μνήμη: τουλάχιστον 128 MB |  |  |  |
|  | Μέγιστη μνήμη: τουλάχιστον 512 MB | ΝΑΙ |  |  |
|  | Ταχύτητα εσωτερικού επεξεργαστή: τουλάχιστον 500 MHz | ΝΑΙ |  |  |
|  | Δυνατότητα υποδοχής σκληρού δίσκου | ΝΑΙ |  |  |
|  | Βασικές γλώσσες εκτυπωτή: Προγράμματα οδήγησης εκτύπωσης με υποστήριξη PCL5e, PCL 6, Postscript 3 ή ισοδύναμων, δυνατότητα απευθείας εκτύπωση PDF | ΝΑΙ |  |  |
|  | Συνδεσιμότητα: τουλάχιστον Hi-Speed USB 2.0 και 10/100/1000 Base-TX Ethernet | ΝΑΙ |  |  |
|  | Θύρα δικτύου RJ-45 | ΝΑΙ |  |  |
|  | Υποστηριζόμενα λειτουργικά συστήματα: Microsoft® Windows® 2000, XP , XP Professional Server 2003, Server 2008, Windows Vista™, Mac OS X version 10.3 ή νεώτερη | ΝΑΙ |  |  |
|  | Περιλαμβανόμενο λογισμικό: Προγράμματα οδήγησης εκτύπωσης και λογισμικό εγκατάστασης σε CD-ROM | ΝΑΙ |  |  |
|  | Εγχειρίδια χρήσης | ΝΑΙ |  |  |
|  | Εγγύηση: Να παρέχεται εγγύηση καλής λειτουργίας τουλάχιστον τριών (3) ετών από την κατασκευάστρια εταιρεία, ισχύουσα από την ημερομηνία παραλαβής | ΝΑΙ |  |  |
| Χαρακτηριστικά καρτοδέκτη χρέωσης εκτυπώσεων |
|  | Να είναι συμβατός με το προσφερόμενο σύστημα | ΝΑΙ |  |  |
|  | Να δέχεται αναλώσιμες και επαναγεμιζόμενες κάρτες | ΝΑΙ |  |  |
|  | Να λειτουργεί και ως συσκευή επαναγέμισης για τις επαναγεμιζόμενες κάρτες | ΝΑΙ |  |  |
|  | Να δέχεται κάρτα απεριορίστων εκτυπώσεων για τον διαχειριστή του συστήματος | ΝΑΙ |  |  |
|  | Να έχει δυνατότητα χρέωσης της κάρτας με διαφορετικές τιμές ανάλογα με το είδος της εκτύπωσης (διαφορετικές χρεώσεις για A4, A3, Duplex) | ΝΑΙ |  |  |
|  | Να διαθέτει οθόνη που θα εμφανίζει το υπόλοιπο της εκάστοτε κάρτας | ΝΑΙ |  |  |
|  | Η γλωσσά μηνυμάτων στην οθόνη να είναι επιλεγόμενη και να διατίθενται τουλάχιστον η ελληνική και/ή αγγλική γλώσσα | ΝΑΙ |  |  |
|  | Να έχει πιστοποιήσεις CE (για ασφάλεια) και ISO 9001 (για την ποιότητα κατασκευής) | ΝΑΙ |  |  |
|  | Να καλύπτεται από εγγύηση κατασκευαστή τουλάχιστον 3 ετών, με χρόνο απόκρισης 24 ώρες από την κλήση και αποκατάστασης πέντε (5) εργάσιμες ημέρες, μέσω επισκευής ή αντικατάστασης. Η εγγύηση να ισχύει από την ημερομηνία παραλαβής. | ΝΑΙ |  |  |
| Χαρακτηριστικά λογισμικού διαχείρισης και χρέωσης εκτυπώσεων |
|  | Το προσφερόμενο λογισμικό να συνεργάζεται πλήρως με τον ανωτέρω προσφερόμενο εκτυπωτή, καρτοδέκτη και τις μαγνητικές κάρτες χρέωσης | ΝΑΙ |  |  |
|  | Το προσφερόμενο λογισμικό θα πρέπει να κάνει αποδεκτές μόνο τις μαγνητικές κάρτες των χρηστών που έχουν δοθεί από την βιβλιοθήκη του Πανεπιστημίου Αιγαίου. | ΝΑΙ |  |  |
|  | Η πληρωμή των εκτυπώσεων να γίνεται με προπληρωμένη κάρτα του χρήστη σε έναν Η/Υ («print server»), στο οποίο θα είναι εγκατεστημένος ο καρτοδέκτης και το προσφερόμενο λογισμικό | ΝΑΙ |  |  |
|  | Το προσφερόμενο λογισμικό να μπορεί να ελέγχει & χρεώνει εκτυπώσεις σε δίκτυο απεριορίστων Η/Υ & εκτυπωτών με πολλούς ταυτόχρονους χρήστες | ΝΑΙ |  |  |
|  | Το προσφερόμενο λογισμικό να έχει εγκατασταθεί και να λειτουργεί επιτυχώς και σε άλλα ελληνικά εκπαιδευτικά ιδρύματα. Να παραδοθεί ενδεικτική λίστα εγκαταστάσεων, όπου θα αναφέρεται και ο χρόνος λειτουργίας της κάθε εγκατάστασης | ΝΑΙ |  |  |
|  | Το προσφερόμενο λογισμικό να παρέχει την δυνατότητα καθορισμού του κόστους ανά είδος εκτύπωσης (έγχρωμη, ασπρόμαυρη, διαφορετικών μεγεθών κτλ.) | ΝΑΙ |  |  |
|  | Το προσφερόμενο λογισμικό να μπορεί να ελέγχει όλους τους συνδεμένους εκτυπωτές και να μπορεί να επιτρέπει διαφορετική χρέωση ανά εκτυπωτή | ΝΑΙ |  |  |
|  | Το προσφερόμενο λογισμικό πρέπει να παρέχει αναλυτικά στοιχεία των εκτυπώσεων ανά ημέρα, με τουλάχιστον πληροφορίες ημερομηνίας, ώρας και κόστους αυτών. Επίσης να μπορεί να εξάγει τα στοιχεία αυτά σε μορφή αρχείου delimited ή σε άλλες μορφές, αποδεκτές από τα προγράμματα Access και Excel της Microsoft. | ΝΑΙ |  |  |
|  | Το προσφερόμενο λογισμικό θα πρέπει να έχει την δυνατότητα με κατάλληλη παραμετροποίηση να διαγράφει αυτόματα μετά την πάροδο επιθυμητού χρονικού διαστήματος, τις εργασίες των χρηστών που παραμένουν στην λίστα του PC (print server) χωρίς να έχουν εκτυπωθεί. | ΝΑΙ |  |  |
|  | Το προσφερόμενο λογισμικό θα πρέπει να δίνει την δυνατότητα να εκτυπωθεί μέρος της εργασίας (εκτύπωσης) ενός χρήστη στην περίπτωση που η μαγνητική του κάρτα δεν διαθέτει το απαραίτητο χρηματικό ποσό. | ΝΑΙ |  |  |
|  | Το προσφερόμενο λογισμικό θα πρέπει να δίνει την δυνατότητα στους χρήστες του να προστατεύσουν την εκτύπωση της εργασίας τους με κωδικό επιλογής τους. | ΝΑΙ |  |  |
| Ι.2 | ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΣΑΡΩΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΑΙ ΧΡΕΩΣΗΣ ΕΚΤΥΠΩΣΕΩΝ, ΜΕΓΑΛΟΥ ΜΕΓΕΘΟΥΣ (Α0) |
| Χαρακτηριστικά Πολυμηχανήματος (Plotter-Scanner) μεγάλου μεγέθους |
|  | Αρ. Μονάδων: | 1 |  |  |
|  | Λειτουργίες: Εκτύπωση, αντιγραφή, σάρωση | ΝΑΙ |  |  |
|  | Ταχύτητα έγχρωμης εκτύπωσης, γραμμικό σχέδιο (πρόχειρη, απλό χαρτί A1): Τουλάχιστον 80 A1 εκτυπώσεις/ώρα | ΝΑΙ |  |  |
|  | Ταχύτητα ασπρόμαυρης εκτύπωσης, γραμμικό σχέδιο (πρόχειρη, απλό χαρτί A1): Τουλάχιστον 80 A1 εκτυπώσεις/ώρα | ΝΑΙ |  |  |
|  | Μέγιστη ανάλυση έγχρωμης εκτύπωσης: 2400 x 1200 dpi ή μεγαλύτερη | ΝΑΙ |  |  |
|  | Τυπική μνήμη: Συνολική (Εικονική) 32GB | ΝΑΙ |  |  |
|  | Χωρητικότητα σκληρού δίσκου: 160GB | ΝΑΙ |  |  |
|  | Τεχνολογία εκτύπωσης: Θερμική εκτύπωση inkjet | ΝΑΙ |  |  |
|  | Αριθμός δοχείων διαφορετικών μελανιών: τουλάχιστον 6 | ΝΑΙ |  |  |
|  | Ελάχιστο εγγυημένο πλάτος γραμμής: 0,06 mm ή μικρότερο | ΝΑΙ |  |  |
|  | Ακρίβεια γραμμών: +/- 0,1% ή καλύτερη | ΝΑΙ |  |  |
|  | Τυπική συνδεσιμότητα: Εκτυπωτής: θύρα Gigabit Ethernet (1000Base-T), θύρα USB 2.0,. Σαρωτής: θύρα Fast Ethernet (10/100Base-T), θύρα USB 2.0 | ΝΑΙ |  |  |
|  | Βασικές γλώσσες εκτυπωτή: GL/2, RTL, CALS G4, PCL 3 GUI, PDF 1.7, PostScript 3 ή ισοδύναμες | ΝΑΙ |  |  |
|  | Χειρισμός μέσου εκτύπωσης: - Εκτυπωτής: τροφοδότηση μεμονωμένων φύλλων, τροφοδότηση ρολού, αυτόματος κόπτης. - Σαρωτής: τροφοδότηση μεμονωμένων φύλλων | ΝΑΙ |  |  |
|  | Υποστηριζόμενοι τύποι μέσων: Εκτυπωτής: χαρτί bond και με επικάλυψη, χαρτί τεχνικών σχεδίων, φιλμ, φωτογραφικό χαρτί, διαυγές, αυτοκόλλητο. Σαρωτής: λείο χαρτί, βέλβετ, πλαστικό φιλμ, πλαστικοποίηση, χαρτόνι. | ΝΑΙ |  |  |
|  | Μεγέθη μέσων: A4, A3, A2, A1, A0 | ΝΑΙ |  |  |
|  | Εξωτερική διάμετρος ρολού: τουλάχιστον 135 mm | ΝΑΙ |  |  |
|  | Τροφοδοσία του εκτυπωτή από ρολό χαρτιού: Δύο ρολά με αυτόματη επιλογή μεταξύ τους και αυτόματος κόπτης | ΝΑΙ |  |  |
|  | Δυνατότητα τροφοδοσίας μεμονομένων φύλλων χαρτιού | ΝΑΙ |  |  |
|  | Ταχύτητα γραμμικής σάρωσης: Έγχρωμη (200 dpi): Τουλάχιστον 3,5 cm/δευτ. Ασπρόμαυρη (200 dpi): Τουλάχιστον 11 cm/δευτ. | ΝΑΙ |  |  |
|  | Οπτική ανάλυση σάρωσης: 600 dpi ή μεγαλύτερη | ΝΑΙ |  |  |
|  | Τύπος σάρωσης: Τροφοδότηση μεμονωμένων φύλλων | ΝΑΙ |  |  |
|  | Πλάτος σάρωσης επίπεδης επιφάνειας (μέγιστο): 900mm ή μεγαλύτερο | ΝΑΙ |  |  |
|  | Αλλαγή μεγέθους αντιγραφικού: 25 έως 400% | ΝΑΙ |  |  |
|  | Μέγιστος αριθμός αντιγράφων: Τουλάχιστον 90 | ΝΑΙ |  |  |
|  | Συμβατά λειτουργικά συστήματα: Windows 7® (32 και 64 bit), Windows Vista® (32 και 64 bit), Microsoft® Windows® Server 2008 (32 και 64 bit), XP Home και Professional (32 και 64 bit), Server 2003 (32 και 64 bit). | ΝΑΙ |  |  |
|  | Περιλαμβανόμενο λογισμικό: Βοηθητικό πρόγραμμα εκτύπωσης | ΝΑΙ |  |  |
|  | Περιλαμβάνονται, επιπλέον αυτών που συμπεριλαμβάνονται από την κατασκευάστρια εταιρεία, τα εξής: Δύο άξονες τροφοδότησης ρολού χαρτιού Ένα πλήρες σετ κεφαλών εκτύπωσης Δύο πλήρη σετ μελανιών, τουλάχιστον 120 ml έκαστο Οκτώ ρολά χαρτί εκτύπωσης πλάτους 1067mm και μήκους τουλάχιστον 45m, απλό υψηλής λευκότητας (τουλάχιστον 90g/m2) Τέσσερα ρολά χαρτί εκτύπωσης πλάτους 1067mm και μήκους τουλάχιστον 30m, ημιγυαλιστερό (τουλάχιστον 190g/m2) Τέσσερα ρολά χαρτί εκτύπωσης πλάτους 1067mm και μήκους τουλάχιστον 45m, γυαλιστερό (τουλάχιστον 190g/m2) Έξι πακέτα μεμονωμένων φύλλων φωτογραφικού, γυαλιστερού χαρτιού εκτύπωσης, μεγέθους Α3 (τουλάχιστον 250g/ m2) Όλα τα παραπάνω θα πρέπει να είναι του ιδίου κατασκευαστή με το προσφερόμενο μηχάνημα και προορισμένα για χρήση με αυτό. | ΝΑΙ |  |  |
|  | Τεχνική υποστήριξη για τη διαδικασία αρχικής εγκατάστασης και ενδεχόμενης μετεγκατάστασης εντός του χρόνου εγγύησης. | ΝΑΙ |  |  |
|  | Εγγύηση: Να καλύπτεται από εγγύηση κατασκευαστή τουλάχιστον 3 ετών από την ημερομηνία παραλαβής, με χρόνο απόκρισης 24 ωρών και αποκατάστασης σε πέντε (5) εργάσιμες ημέρες, μέσω επισκευής ή αντικατάστασης | ΝΑΙ |  |  |
| Χαρακτηριστικά καρτοδέκτη χρέωσης εκτυπώσεων |
|  | Να λειτουργεί και ως συσκευή επαναγέμισης για τις επαναγεμιζόμενες κάρτες | ΝΑΙ |  |  |
|  | Να δέχεται κάρτα απεριορίστων εκτυπώσεων για τον διαχειριστή του συστήματος | ΝΑΙ |  |  |
|  | Να έχει δυνατότητα χρέωσης της κάρτας με διαφορετικές τιμές ανάλογα με το είδος της εκτύπωσης (διαφορετικές χρεώσεις, όπως Α0) | ΝΑΙ |  |  |
|  | Να διαθέτει οθόνη που θα εμφανίζει το υπόλοιπο της εκάστοτε κάρτας | ΝΑΙ |  |  |
|  | Η γλωσσά μηνυμάτων στην οθόνη να είναι επιλεγόμενη και να διατίθενται τουλάχιστον η ελληνική και/ή αγγλική γλώσσα | ΝΑΙ |  |  |
|  | Να έχει πιστοποιήσεις CE (για ασφάλεια) και ISO 9001 (για την ποιότητα κατασκευής) | ΝΑΙ |  |  |
|  | Να καλύπτεται από εγγύηση κατασκευαστή τουλάχιστον 3 ετών, με χρόνο απόκρισης 24 ώρες από την κλήση και αποκατάστασης πέντε (5) εργάσιμες ημέρες, μέσω επισκευής ή αντικατάστασης. Η εγγύηση να ισχύει από την ημερομηνία παραλαβής. | ΝΑΙ |  |  |
| Χαρακτηριστικά λογισμικού σάρωσης και διαχείρισης και χρέωσης εκτυπώσεων, μεγάλου μεγέθους (Α0) |
|  | Το προσφερόμενο λογισμικό να συνεργάζεται πλήρως με το ανωτέρω προσφερόμενο πολυμηχάνημα, καρτοδέκτη και τις μαγνητικές κάρτες χρέωσης | ΝΑΙ |  |  |
|  | Το προσφερόμενο λογισμικό θα πρέπει να κάνει αποδεκτές μόνο τις μαγνητικές κάρτες των χρηστών που έχουν δοθεί από την βιβλιοθήκη του Πανεπιστημίου Αιγαίου. | ΝΑΙ |  |  |
|  | Η πληρωμή των εκτυπώσεων να γίνεται με προπληρωμένη κάρτα του χρήστη σε έναν Η/Υ («print server»), στο οποίο θα είναι εγκατεστημένος ο καρτοδέκτης και το προσφερόμενο λογισμικό | ΝΑΙ |  |  |
|  | Το προσφερόμενο λογισμικό να μπορεί να ελέγχει & χρεώνει εκτυπώσεις σε δίκτυο απεριορίστων Η/Υ & εκτυπωτών με πολλούς ταυτόχρονους χρήστες | ΝΑΙ |  |  |
|  | Το προσφερόμενο λογισμικό να έχει εγκατασταθεί και να λειτουργεί επιτυχώς και σε άλλα ελληνικά εκπαιδευτικά ιδρύματα. Να παραδοθεί ενδεικτική λίστα εγκαταστάσεων, όπου θα αναφέρεται και ο χρόνος λειτουργίας της κάθε εγκατάστασης | ΝΑΙ |  |  |
|  | Το προσφερόμενο λογισμικό να παρέχει την δυνατότητα καθορισμού του κόστους ανά είδος εκτύπωσης (έγχρωμη, ασπρόμαυρη, διαφορετικών μεγεθών κτλ.) | ΝΑΙ |  |  |
|  | Το προσφερόμενο λογισμικό να μπορεί να ελέγχει όλους τους συνδεμένους εκτυπωτές και να μπορεί να επιτρέπει διαφορετική χρέωση ανά εκτυπωτή | ΝΑΙ |  |  |
|  | Το προσφερόμενο λογισμικό πρέπει να παρέχει αναλυτικά στοιχεία των εκτυπώσεων ανά ημέρα, με τουλάχιστον πληροφορίες ημερομηνίας, ώρας και κόστους αυτών. Επίσης να μπορεί να εξάγει τα στοιχεία αυτά σε μορφή αρχείου delimited ή σε άλλες μορφές, αποδεκτές από τα προγράμματα Access και Excel της Microsoft. | ΝΑΙ |  |  |
|  | Το προσφερόμενο λογισμικό θα πρέπει να έχει την δυνατότητα με κατάλληλη παραμετροποίηση να διαγράφει αυτόματα μετά την πάροδο επιθυμητού χρονικού διαστήματος, τις εργασίες των χρηστών που παραμένουν στην λίστα του PC (print server) χωρίς να έχουν εκτυπωθεί. | ΝΑΙ |  |  |
|  | Το προσφερόμενο λογισμικό θα πρέπει να δίνει την δυνατότητα να εκτυπωθεί μέρος της εργασίας (εκτύπωσης) ενός χρήστη στην περίπτωση που η μαγνητική του κάρτα δεν διαθέτει το απαραίτητο χρηματικό ποσό. | ΝΑΙ |  |  |
|  | Το προσφερόμενο λογισμικό θα πρέπει να δίνει την δυνατότητα στους χρήστες του να προστατεύσουν την εκτύπωση της εργασίας τους με κωδικό επιλογής τους. | ΝΑΙ |  |  |

Στην περίπτωση που εμπεριέχονται αναφορές εμπορικών σημάτων, διπλωμάτων ευρεσιτεχνίας ή τύπων ή αναφορές ορισμένης καταγωγής ή παραγωγής, δύναται να προσφερθούν οι συγκεκριμένοι τύποι ή ισοδύναμοι.

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β

1.	ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΕΓΓΥΗΤΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΟΛΗΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ

Εκδότης (Ονομασία Τράπεζας, Υποκατάστημα)

Ημερομηνία έκδοσης ...........................

ΠΡΟΣ

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ

ΤΜΗΜΑ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ ΚΑΙ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ

ΕΓΓΥΗΤΙΚΗ ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΥΠ’ ΑΡΙΘΜΟΝ .... ΓΙΑ ΠΟΣΟ ………….. ΕΥΡΩ.

- Με την επιστολή αυτή σας γνωστοποιούμε ότι εγγυόμαστε, ανέκκλητα και ανεπιφύλακτα εις ολόκληρο και ως αυτοφειλέτες, παραιτούμενοι του δικαιώματος της διζήσεως, υπέρ

{Σε περίπτωση μεμονωμένης εταιρίας: της Εταιρίας (πλήρης επωνυμία) ……………….. οδός …………………. αριθμός ……………… ΤΚ ……………………..,}

{ή σε περίπτωση Ένωσης ή Κοινοπραξίας: των Εταιριών

α)…….….... οδός ............................. αριθμός .................ΤΚ………………

β)……….…. οδός ............................. αριθμός .................ΤΚ………………

γ)………….. οδός ............................. αριθμός .................ΤΚ………………

μελών της Ένωσης ή Κοινοπραξίας, ατομικά για κάθε μια από αυτές και ως αλληλέγγυα και εις ολόκληρο υπόχρεων μεταξύ τους εκ της ιδιότητάς τους ως μελών της Ένωσης ή Κοινοπραξίας,}

και μέχρι του ποσού των ευρώ ........................., για τη συμμετοχή στο διενεργούμενο διαγωνισμό της (ημ/νία)….………….για εκτέλεση της προμήθειας για την ανάδειξη Αναδόχου για την Ομάδα Ειδών………. του Πράξης «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΕΣ ΜΟΝΑΔΕΣ ΤΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ»  συνολικής αξίας ..................................., σύμφωνα με τη με αριθμό 1060/2013 Διακήρυξή σας.

- Η παρούσα εγγύηση καλύπτει καθ’ όλο το χρόνο ισχύος της μόνο τις από τη συμμετοχή στον ανωτέρω διαγωνισμό απορρέουσες υποχρεώσεις

{Σε περίπτωση μεμονωμένης εταιρίας: της εν λόγω Εταιρίας. }

{ή σε περίπτωση Ένωσης ή Κοινοπραξίας: των Εταιριών της Ένωσης ή Κοινοπραξίας ατομικά για κάθε μια από αυτές και ως αλληλέγγυα και εις ολόκληρο υπόχρεων μεταξύ τους εκ της ιδιότητάς τους ως μελών της Ένωσης ή Κοινοπραξίας. }

- Το ανωτέρω ποσό της εγγύησης τηρείται στη διάθεσή σας, το οποίο και υποχρεούμαστε να σας καταβάλουμε ολικά ή μερικά χωρίς καμία από μέρους μας αντίρρηση ή ένσταση και χωρίς να ερευνηθεί το βάσιμο ή μη της απαίτησής σας, μέσα σε τρεις (3) ημέρες από την απλή έγγραφη ειδοποίησή σας.

- Η παρούσα ισχύει μέχρι και την ………………

(Σημείωση προς την Τράπεζα : ο χρόνος ισχύος πρέπει να είναι μεγαλύτερος τουλάχιστον κατά ένα (1) μήνα του χρόνου ισχύος της προσφοράς).

- Αποδεχόμαστε να παρατείνουμε την ισχύ της εγγύησης, ύστερα από απλό έγγραφο της Υπηρεσίας σας, με την προϋπόθεση ότι το σχετικό αίτημα σας θα μας υποβληθεί πριν από την ημερομηνία λήξη της.

- Βεβαιούμε ότι όλες οι ισχύουσες Εγγυητικές Επιστολές της Τράπεζας μας που έχουν χορηγηθεί στο Δημόσιο και ΝΠΔΔ, συμπεριλαμβανομένης και αυτής, δεν υπερβαίνουν το όριο των εγγυήσεων που έχει καθορισθεί από το Υπουργείο Οικονομικών για την Τράπεζα μας.

- Σε περίπτωση κατάπτωσης της εγγύησης, το ποσό της κατάπτωσης υπόκειται στο εκάστοτε ισχύον πάγιο τέλος χαρτοσήμου.

(Εξουσιοδοτημένη υπογραφή)

2.	ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΕΓΓΥΗΤΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΟΛΗΣ ΚΑΛΗΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ

Εκδότης (Ονομασία Τράπεζας, Υποκατάστημα)

Ημερομηνία έκδοσης ...........................

ΠΡΟΣ

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ

ΤΜΗΜΑ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ ΚΑΙ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ

ΕΓΓΥΗΤΙΚΗ ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΚΑΛΗΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΥΠ’ ΑΡΙΘΜΟΝ .... ΓΙΑ ΠΟΣΟ ……… ΕΥΡΩ.

- Με την επιστολή αυτή σας γνωστοποιούμε ότι εγγυόμαστε ρητά, ανέκκλητα και ανεπιφύλακτα, ευθυνόμενοι απέναντι σας εις ολόκληρο και ως αυτοφειλέτες υπέρ

{Σε περίπτωση μεμονωμένης εταιρίας: της Εταιρίας (πλήρης επωνυμία) ……………….. οδός …………………. αριθμός ……………… ΤΚ ……………………..,}

{ή σε περίπτωση Ένωσης ή Κοινοπραξίας: των Εταιριών

α)…….….... οδός ............................. αριθμός .................ΤΚ………………

β)……….…. οδός ............................. αριθμός .................ΤΚ………………

γ)………….. οδός ............................. αριθμός .................ΤΚ………………

μελών της Ένωσης ή Κοινοπραξίας, ατομικά για κάθε μια από αυτές και ως αλληλέγγυα και εις ολόκληρο υπόχρεων μεταξύ τους εκ της ιδιότητάς τους ως μελών της Ένωσης ή Κοινοπραξίας,}

και μέχρι του ποσού των ευρώ. ............. Στο ως άνω ποσό περιορίζεται η ευθύνη μας, για την καλή εκτέλεση των όρων της Σύμβασης μεταξύ της ................... και του Πανεπιστημίου Αιγαίου που αφορά την Ομάδα Ειδών ………. της Πράξης «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΕΣ ΜΟΝΑΔΕΣ ΤΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ»

- Παραιτούμαστε ρητά και ανεπιφύλακτα από την ένσταση του ευεργετήματος της διζήσεως από το δικαίωμα προβολής εναντίον σας όλων των ενστάσεων του πρωτοφειλέτη ακόμη και των μη προσωποπαγών και ιδιαίτερα οποιασδήποτε άλλης ένστασης των άρθρων 852 – 855, 862 – 864 και 866 – 869 του Αστικού Κώδικα, όπως και από τα δικαιώματα μας που τυχόν απορρέουν από τα άρθρα αυτά.

- Σε περίπτωση που αποφανθείτε με την ελεύθερη και αδέσμευτη κρίση σας την οποία θα μας γνωστοποιήσετε, ότι η ................ δεν εκπλήρωσε την υποχρέωσή της που περιγράφεται στο ανωτέρω σημείο 1, σας δηλώνουμε ότι αναλαμβάνουμε με την παρούσα επιστολή, την ρητή υποχρέωση να σας καταβάλουμε, χωρίς οποιαδήποτε αντίρρηση, ολόκληρο ή μέρος του ποσού της εγγύησης, σύμφωνα με τις οδηγίες σας και εντός τριών (3) ημερών από την ημερομηνία που μας το ζητήσετε.

- Για την καταβολή της υπόψη εγγύησης δεν απαιτείται καμία εξουσιοδότηση ή ενέργεια συγκατάθεσης της (εταιρείας) ................ ούτε θα ληφθεί υπόψη οποιαδήποτε τυχόν ένσταση ή επιφύλαξη ή προσφυγή αυτής στη διαιτησία ή στα δικαστήρια, με αίτημα την μη κατάπτωση της εγγυητικής επιστολής, ή την θέση αυτής υπό δικαστική μεσεγγύηση.

- Σας δηλώνουμε ακόμη ότι η υπόψη εγγύηση μας, θα παραμείνει σε πλήρη ισχύ μέχρι να επιστραφεί σ’ εμάς η παρούσα εγγυητική επιστολή, μαζί με έγγραφη δήλωση σας ότι μας απαλλάσσετε από την υπόψη εγγύηση. Μέχρι τότε, θα παραμείνουμε υπεύθυνοι για την άμεση καταβολή σ’ εσάς του ποσού της εγγύησης.

- Βεβαιούμε ότι όλες οι ισχύουσες Εγγυητικές Επιστολές της Τράπεζας μας που έχουν χορηγηθεί στο Δημόσιο και ΝΠΔΔ, συμπεριλαμβανομένης και αυτής, δεν υπερβαίνουν το όριο που έχει καθορίσει ο Νόμος για την Τράπεζά μας.

- Σε περίπτωση κατάπτωσης της εγγύησης, το ποσό της κατάπτωσης υπόκειται στο εκάστοτε ισχύον πάγιο τέλος χαρτοσήμου.

3.	ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΕΓΓΥΗΤΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΟΛΗΣ ΚΑΛΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ

Εκδότης (Ονομασία Τράπεζας, Υποκατάστημα)

Ημερομηνία έκδοσης ...........................

ΠΡΟΣ

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ

ΤΜΗΜΑ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ ΚΑΙ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ

ΕΓΓΥΗΤΙΚΗ ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΚΑΛΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΕΙΑΣ ΥΠ’ ΑΡΙΘΜΟΝ .... ΓΙΑ ΠΟΣΟ ……… ΕΥΡΩ.

Με την επιστολή αυτή σας γνωστοποιούμε ότι εγγυόμαστε ρητά, ανέκκλητα και ανεπιφύλακτα, ευθυνόμενοι απέναντι σας εις ολόκληρο και ως αυτοφειλέτες υπέρ

{Σε περίπτωση μεμονωμένης εταιρίας: της Εταιρίας (πλήρης επωνυμία) ……………….. οδός …………………. αριθμός ……………… ΤΚ ……………………..,}

{ή σε περίπτωση Ένωσης ή Κοινοπραξίας: των Εταιριών

α)…….….... οδός ............................. αριθμός .................ΤΚ………………

β)……….…. οδός ............................. αριθμός .................ΤΚ………………

γ)………….. οδός ............................. αριθμός .................ΤΚ………………

μελών της Ένωσης ή Κοινοπραξίας, ατομικά για κάθε μια από αυτές και ως αλληλέγγυα και εις ολόκληρο υπόχρεων μεταξύ τους εκ της ιδιότητάς τους ως μελών της Ένωσης ή Κοινοπραξίας,}

και μέχρι του ποσού των ευρώ. ............. Στο ως άνω ποσό περιορίζεται η ευθύνη μας, για την καλή Λειτουργία των όρων της Σύμβασης μεταξύ της ................... και του Πανεπιστημίου Αιγαίου που αφορά την/τις Ομάδα/ες Ειδών ………. της Πράξης «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΕΣ ΜΟΝΑΔΕΣ ΤΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ»

Παραιτούμαστε ρητά και ανεπιφύλακτα από την ένσταση του ευεργετήματος της διζήσεως από το δικαίωμα προβολής εναντίον σας όλων των ενστάσεων του πρωτοφειλέτη ακόμη και των μη προσωποπαγών και ιδιαίτερα οποιασδήποτε άλλης ένστασης των άρθρων 852 – 855, 862 – 864 και 866 – 869 του Αστικού Κώδικα, όπως και από τα δικαιώματα μας που τυχόν απορρέουν από τα άρθρα αυτά.

Σε περίπτωση που αποφανθείτε με την ελεύθερη και αδέσμευτη κρίση σας την οποία θα μας γνωστοποιήσετε, ότι η ................ δεν εκπλήρωσε την υποχρέωσή της που περιγράφεται στο ανωτέρω σημείο 1, σας δηλώνουμε ότι αναλαμβάνουμε με την παρούσα επιστολή, την ρητή υποχρέωση να σας καταβάλουμε, χωρίς οποιαδήποτε αντίρρηση, ολόκληρο ή μέρος του ποσού της εγγύησης, σύμφωνα με τις οδηγίες σας και εντός τριών (3) ημερών από την ημερομηνία που μας το ζητήσετε.

Για την καταβολή της υπόψη εγγύησης δεν απαιτείται καμία εξουσιοδότηση ή ενέργεια συγκατάθεσης της (εταιρείας) ................ ούτε θα ληφθεί υπόψη οποιαδήποτε τυχόν ένσταση ή επιφύλαξη ή προσφυγή αυτής στη διαιτησία ή στα δικαστήρια, με αίτημα την μη κατάπτωση της εγγυητικής επιστολής, ή την θέση αυτής υπό δικαστική μεσεγγύηση.

Σας δηλώνουμε ακόμη ότι η υπόψη εγγύηση μας, θα παραμείνει σε πλήρη ισχύ μέχρι να επιστραφεί σ’ εμάς η παρούσα εγγυητική επιστολή, μαζί με έγγραφη δήλωση σας ότι μας απαλλάσσετε από την υπόψη εγγύηση. Μέχρι τότε, θα παραμείνουμε υπεύθυνοι για την άμεση καταβολή σ’ εσάς του ποσού της εγγύησης.

Βεβαιούμε ότι όλες οι ισχύουσες Εγγυητικές Επιστολές της Τράπεζας μας που έχουν χορηγηθεί στο Δημόσιο και ΝΠΔΔ, συμπεριλαμβανομένης και αυτής, δεν υπερβαίνουν το όριο που έχει καθορίσει ο Νόμος για την Τράπεζά μας.

Σε περίπτωση κατάπτωσης της εγγύησης, το ποσό της κατάπτωσης υπόκειται στο εκάστοτε ισχύον πάγιο τέλος χαρτοσήμου.

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Γ

  - ΠΙΝΑΚΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ

ΟΜΑΔΑ Ζ

| ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ (ΤΙΜΕΣ ΣΕ €) |
| --- |
| ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΡΟΣΦΕΡΟΝΤΟΣ: |
| ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΑ ΑΡΧΗ: ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ |
| ΑΡΙΘΜΟΣ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ: ……./2013 |
| ΤΙΤΛΟΣ ΕΡΓΟΥ: «Προμήθεια Ηλεκτρονικού Εξοπλισμού για τις Ακαδημαϊκές Μονάδες του Πανεπιστημίου Αιγαίου» |
| ΟΜΑΔΑ Ζ: Συστήματα Αναγνώρισης Τεκμηρίων |
| ΕΙΔΟΣ | ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ | ΠΟΣΟΤΗΤΑ ΣΕ ΤΕΜΑΧΙΑ | ΤΙΜΗ ΜΟΝΑΔΑΣ ΣΕ €, ΧΩΡΙΣ Φ.Π.Α. | ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΤΙΜΗ ΣΕ €, ΧΩΡΙΣ Φ.Π.Α. |
| Ζ1 | Σταθμός Εργασίας, Εγγραφής και Ανάγνωσης Πληροφοριών σε ετικέτες RFID και για δανεισμό, επιστροφές υλικού. Δεν κάνει απομαγνητισμό ταινιών ασφαλείας | 6 |  |  |
| ΠΡΟΣΦΕΡΟΜΕΝΗ ΤΙΜΗ ΧΩΡΙΣ Φ.Π.Α. |  |
| ΠΟΣΟΣΤΟ Φ.Π.Α. |  | ΠΟΣΟ Φ.Π.Α. |  |
| ΠΡΟΣΦΕΡΟΜΕΝΗ ΤΙΜΗ ΜΕ Φ.Π.Α. |  |
| Ο ΠΡΟΣΦΕΡΩΝ / Ημερομηνία |  |

ΟΜΑΔΑ Η

| ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ (ΤΙΜΕΣ ΣΕ €) |
| --- |
| ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΡΟΣΦΕΡΟΝΤΟΣ: |
| ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΑ ΑΡΧΗ: ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ |
| ΑΡΙΘΜΟΣ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ: ……./2013 |
| ΤΙΤΛΟΣ ΕΡΓΟΥ: «Προμήθεια Ηλεκτρονικού Εξοπλισμού για τις Ακαδημαϊκές Μονάδες του Πανεπιστημίου Αιγαίου» |
| ΟΜΑΔΑ Η: Φωτοτυπικά |
| ΕΙΔΟΣ | ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ | ΠΟΣΟΤΗΤΑ ΣΕ ΤΕΜΑΧΙΑ | ΤΙΜΗ ΜΟΝΑΔΑΣ ΣΕ €, ΧΩΡΙΣ Φ.Π.Α. | ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΤΙΜΗ ΣΕ €, ΧΩΡΙΣ Φ.Π.Α. |
| Η1 | Φωτοτυπικό μηχάνημα με καρτοδέκτη | 3 |  |  |
| Η2 | Καρτοδέκτης φωτοτυπικού μηχανήματος | 1 |  |  |
| ΠΡΟΣΦΕΡΟΜΕΝΗ ΤΙΜΗ ΧΩΡΙΣ Φ.Π.Α. |  |
| ΠΟΣΟΣΤΟ Φ.Π.Α. |  | ΠΟΣΟ Φ.Π.Α. |  |
| ΠΡΟΣΦΕΡΟΜΕΝΗ ΤΙΜΗ ΜΕ Φ.Π.Α. |  |
| Ο ΠΡΟΣΦΕΡΩΝ / Ημερομηνία |  |

ΟΜΑΔΑ Θ

| ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ (ΤΙΜΕΣ ΣΕ €) |
| --- |
| ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΡΟΣΦΕΡΟΝΤΟΣ: |
| ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΑ ΑΡΧΗ: ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ |
| ΑΡΙΘΜΟΣ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ: ……./2013 |
| ΤΙΤΛΟΣ ΕΡΓΟΥ: «Προμήθεια Ηλεκτρονικού Εξοπλισμού για τις Ακαδημαϊκές Μονάδες του Πανεπιστημίου Αιγαίου» |
| ΟΜΑΔΑ Θ: Εξοπλισμός Μηχανογράφησης |
| ΕΙΔΟΣ | ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ | ΠΟΣΟΤΗΤΑ ΣΕ ΤΕΜΑΧΙΑ | ΤΙΜΗ ΜΟΝΑΔΑΣ ΣΕ €, ΧΩΡΙΣ Φ.Π.Α. | ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΤΙΜΗ ΣΕ €, ΧΩΡΙΣ Φ.Π.Α. |
| Θ1 | Οθόνες για σταθμούς εργασίας Προσωπικού για RFID | 8 |  |  |
| Θ2 | Οθόνες (Ειδικών Επιδόσεων) για σταθμούς εργασίας Προσωπικού για RFID | 2 |  |  |
| Θ3 | Σταθμοί εργασίας Προσωπικού για RFID (Κεντρικές Μονάδες) | 10 |  |  |
| Θ4 | Σταθμοί εργασίας χρηστών (με οθόνες) | 20 |  |  |
| Θ5 | Φορητός Η/Υ με οθόνη 11,6" | 2 |  |  |
| Θ6 | Φορητός Η/Υ με οθόνη 15,6" | 1 |  |  |
| Θ7 | Συστήματα Αποθήκευσης δεδομένων σε ταινίες, με ρομποτικό μηχανισμό (Tape library) | 1 |  |  |
| Θ8 | Εξυπηρετητές | 2 |  |  |
| Θ9 | Εκτυπωτής Laserjet έγχρωμος μεγάλου όγκου εκτυπώσεων | 1 |  |  |
| Θ10 | Εκτυπωτής Laserjet έγχρωμος | 4 |  |  |
| Θ11 | Εκτυπωτής Laserjet ασπρόμαυρος μεγάλου όγκου εκτυπώσεων | 1 |  |  |
| Θ12 | Σαρωτής μεγάλου όγκου σαρώσεων | 1 |  |  |
| ΠΡΟΣΦΕΡΟΜΕΝΗ ΤΙΜΗ ΧΩΡΙΣ Φ.Π.Α. |  |
| ΠΟΣΟΣΤΟ Φ.Π.Α. |  | ΠΟΣΟ Φ.Π.Α. |  |
| ΠΡΟΣΦΕΡΟΜΕΝΗ ΤΙΜΗ ΜΕ Φ.Π.Α. |  |
| Ο ΠΡΟΣΦΕΡΩΝ / Ημερομηνία |  |

ΟΜΑΔΑ Ι

| ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ (ΤΙΜΕΣ ΣΕ €) |
| --- |
| ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΡΟΣΦΕΡΟΝΤΟΣ: |
| ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΑ ΑΡΧΗ: ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ |
| ΑΡΙΘΜΟΣ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ: ……./2013 |
| ΤΙΤΛΟΣ ΕΡΓΟΥ: «Προμήθεια Ηλεκτρονικού Εξοπλισμού για τις Ακαδημαϊκές Μονάδες του Πανεπιστημίου Αιγαίου» |
| ΟΜΑΔΑ Ι: Ολοκληρωμένα Συστήματα Εκτύπωσης |
| ΕΙΔΟΣ | ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ | ΠΟΣΟΤΗΤΑ ΣΕ ΤΕΜΑΧΙΑ | ΤΙΜΗ ΜΟΝΑΔΑΣ ΣΕ €, ΧΩΡΙΣ Φ.Π.Α. | ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΤΙΜΗ ΣΕ €, ΧΩΡΙΣ Φ.Π.Α. |
| Ι1 | Ολοκληρωμένο Σύστημα Διαχείρισης και χρέωσης εκτυπώσεων | 1 |  |  |
| Ι2 | Ολοκληρωμένο Σύστημα σάρωσης και διαχείρισης και χρέωσης εκτυπώσεων, μεγάλου μεγέθους (Α0) | 1 |  |  |
| ΠΡΟΣΦΕΡΟΜΕΝΗ ΤΙΜΗ ΧΩΡΙΣ Φ.Π.Α. |  |
| ΠΟΣΟΣΤΟ Φ.Π.Α. |  | ΠΟΣΟ Φ.Π.Α. |  |
| ΠΡΟΣΦΕΡΟΜΕΝΗ ΤΙΜΗ ΜΕ Φ.Π.Α. |  |
| Ο ΠΡΟΣΦΕΡΩΝ / Ημερομηνία |  |

  - ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΑΝΑ ΟΜΑΔΑ ΕΙΔΩΝ

| ΟΜΑΔΑ | ΚΩΔΙΚΟΣ ΕΙΔΟΥΣ | ΣΥΝΤΟΜΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΙΔΩΝ ΟΜΑΔΑΣ | ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΟΜΑΔΑΣ (ΜΕ Φ.Π.Α.) |
| --- | --- | --- | --- |
| Ζ Συστήματα Αναγνώρισης Τεκμηρίων | Ζ1 | Σταθμός Εργασίας, Εγγραφής και Ανά-γνωσης Πληροφοριών σε ετικέτες RFID και για δανεισμό, επιστροφές υλικού. Δεν κάνει απομαγνητισμό ταινιών ασφαλείας | 10.800,00 € |
| Η Φωτοτυπικά | Η1 | Φωτοτυπικό μηχάνημα με καρτοδέκτη | 19.300,00 € |
|  | Η2 | Καρτοδέκτης φωτοτυπικού μηχανήματος |  |
| Θ Εξοπλισμός Μηχανογράφησης | Θ1 | Οθόνες για σταθμούς εργασίας Προσωπικού για RFID | 97.900,00 € |
|  | Θ2 | Οθόνες (Ειδικών Επιδόσεων) για σταθμούς εργασίας Προσωπικού για RFID |  |
|  | Θ3 | Σταθμοί εργασίας Προσωπικού για RFID (Κεντρικές Μονάδες) |  |
|  | Θ4 | Σταθμοί εργασίας χρηστών (με οθόνες) |  |
|  | Θ5 | Φορητός Η/Υ με οθόνη 11,6" |  |
|  | Θ6 | Φορητός Η/Υ με οθόνη 15,6" |  |
|  | Θ7 | Συστήματα Αποθήκευσης δεδομένων σε ται-νίες, με ρομποτικό μηχανισμό (Tape library) |  |
|  | Θ8 | Εξυπηρετητές |  |
|  | Θ9 | Εκτυπωτής Laserjet έγχρωμος μεγάλου όγκου εκτυπώσεων |  |
|  | Θ10 | Εκτυπωτής Laserjet έγχρωμος |  |
|  | Θ11 | Εκτυπωτής Laserjet ασπρόμαυρος μεγάλου όγκου εκτυπώσεων |  |
|  | Θ12 | Σαρωτής μεγάλου όγκου σαρώσεων |  |
| Ι Ολοκληρωμένα Συστήματα Εκτύπωσης | Ι1 | Ολοκληρωμένο Σύστημα Διαχείρισης και χρέωσης εκτυπώσεων | 22.000,00 € |
|  | Ι2 | Ολοκληρωμένο Σύστημα σάρωσης και διαχείρισης και χρέωσης εκτυπώσεων, μεγάλου μεγέθους (Α0) |  |

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Δ

### 1.    ΣΧΕΔΙΟ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ

| Ευρωπαϊκή Ένωση Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης | ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΒΟΡΕΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «Κρήτης και Νήσων Αιγαίου 2007-2013» ΑΞΟΝΑΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ 8 «Αειφόρος Ανάπτυξη και Ποιότητα Ζωής στην Περιφέρεια Βορείου Αιγαίου» ΘΕΜΑΤΙΚΗ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑ 75 Υποδομές Εκπαίδευσης ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΠΡΑΞΗΣ Υποδομές Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης |  |
| --- | --- | --- |
| Με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης |

Στη Μυτιλήνη σήμερα την ………… 2013 μεταξύ:

αφενός του ΝΠΔΔ με την επωνυμία «ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ» (στο εξής καλούμενο «Πανεπιστήμιο»), το οποίο εδρεύει στην Μυτιλήνη (Κτίριο Διοίκησης, Λόφος Πανεπιστημίου, Μυτιλήνη) ΑΦΜ 090166310 της Δ.Ο.Υ. Μυτιλήνης και εκπροσωπείται νόμιμα για την υπογραφή της παρούσας από τον Πρύτανη, καθηγητή Πάρι Τσάρτα την υπουργική πράξη Φ. 120.61/58/Β2/67211/24-8-2010 (ΦΕΚ Γ’ 779/25.08.2010), περί εκλογής Πρύτανη και Αντιπρυτάνεων στο Πανεπιστήμιο Αιγαίου, και αφετέρου της Εταιρείας με την επωνυμία ………………………………….  και το διακριτικό τίτλο ………………………. με ΑΦΜ …………….. της Δ.Ο.Υ. …………………. (στο εξής καλούμενη «Ανάδοχο») που εδρεύει ……………… (οδός ………………………., Τ.Κ. ………….) και εκπροσωπείται νόμιμα για την πρώτη υπογραφή της παρούσας από τον/την………………………………., κάτοικο ……………, οδός ……………, με ΑΔΤ ……………..,

και αφού έλαβαν υπόψη:

- Την με αριθμ.πρωτ. Απόφαση 35/26.02.2013 του Πρύτανη του Πανεπιστημίου Αιγαίου, σύμφωνα με την οποία αποφάσισε τη διενέργεια του Ανοιχτού  Διεθνή Διαγωνισμού για την «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΕΣ ΜΟΝΑΔΕΣ ΤΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ», με μέριμνα του Τμήματος Περιουσίας και Προμηθειών, με κριτήριο κατακύρωσης τη συμφερότερη από οικονομική άποψη προσφορά και προϋπολογισμό ύψους εκατόν πενήντα χιλιάδων ευρώ (€ 150.000,00), συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α. που βαρύνει τον Προϋπολογισμό Δημοσίων Επενδύσεων του Πανεπιστημίου.

- Το διαγωνισμό που διενεργήθηκε σύμφωνα με τους όρους του τεύχους Διακήρυξης με αριθμό ____/2013 με 1η Συνεδρίαση της Επιτροπής Διενέργειας και Αξιολόγησης Προσφορών την ../../…. ημέρα ………….. και καταληκτική Συνεδρίαση της Επιτροπής την ../../… ημέρα και συμμετείχαν σε αυτόν οι εταιρείες

  - ………………………………………………………………

  - ………………………………………………………………

  - ………………………………………………………………

- Την από …/…/……. προσφορά της εταιρείας ………………………..., της οποίας οι πίνακες τεχνικής προσφοράς και οικονομικής προσφοράς αποτελούν αναπόσπαστο μέρος της παρούσας Σύμβασης.

- Τη  Απόφαση του Πρύτανη  με αριθμ.πρωτ.  .. / .. . .. . …., η οποία ενέκρινε την εν λόγω κατακύρωση, σε βάρος των πιστώσεων του Προϋπολογισμού Δημοσίων Επενδύσεων, έναντι του ποσού των ……………………………………… (…………………….€) συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α. 16%.

- Την με αρ. πρωτ. 5521/08.12.2010 Απόφαση της Ενδιάμεσης Διαχειριστικής Αρχής Περιφέρειας Βορείου Αιγαίου  με θέμα: «Ένταξη Πράξης ‘’Προμήθεια Ηλεκτρονικού Εξοπλισμού για τις Ακαδημαϊκές Μονάδες του Πανεπιστημίου Αιγαίου’’ με κωδικό  MIS 303557, στο ΕΠ “Κρήτης & Νήσων Αιγαίου 2007-2013¨».

- Τη με αρ. πρωτ. 56590/ΔΕ-7299/10.12.2010 Απόφαση του Υφυπουργού Οικονομίας, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας σχετικά με την έγκριση της ένταξης της Πράξης «Προμήθεια Ηλεκτρονικού Εξοπλισμού για τις Ακαδημαϊκές Μονάδες του Πανεπιστημίου Αιγαίου» στο πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων 2010 και συγκεκριμένα στη ΣΑΕ 145/8 με κωδικό/MIS 2010ΣΕ14580019/303557»,

- Τη με αρ. πρωτ. ___/__.__.2013 Απόφαση της Ενδιάμεσης Διαχειριστικής Αρχής Περιφέρειας Βορείου Αιγαίου με θέμα: «Σύμφωνη γνώμη επί του Σχεδίου Σύμβασης  της Πράξης ‘’Προμήθεια Ηλεκτρονικού Εξοπλισμού για τις Ακαδημαϊκές Μονάδες του Πανεπιστημίου Αιγαίου’’»,

- Την παρ. 3 του άρθρου 4 του Ν.3548/2007 (ΦΕΚ 68  Α/20-3-2007), όπως συμπληρώθηκε από το άρθρο 46 του Ν.3801/2009 (ΦΕΚ 163Α/4-9-2009)

συμφώνησαν και έκαναν αμοιβαία αποδεκτά τα εξής :

ΑΡΘΡΟ 1ο: Αντικείμενο της Σύμβασης

Με την παρούσα το «Πανεπιστήμιο» αναθέτει στον «Ανάδοχο» και αυτός αναλαμβάνει την υλοποίηση της προμήθειας εξοπλισμού που της κατακυρώθηκε.

Αντικείμενο της παρούσας αποτελεί η άριστη, έγκαιρη και σύμφωνα με τους όρους της παρούσας από μέρους του Αναδόχου προμήθειας του Ηλεκτρονικού εξοπλισμού που αναγράφονται αναλυτικά στον υπογραφόμενο και αποτελούντα αναπόσπαστο μέρος αυτής της Σύμβασης, «Πίνακα υπό Προμήθεια Ειδών» της παρούσης.

Ο υπό προμήθεια Ηλεκτρονικός Εξοπλισμός προσδιορίζεται αναλυτικά ως προς το είδος, την ποιότητα, την ποσότητα και την τιμή, σύμφωνα με το «ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ I»  της παρούσης και την προσφορά του Αναδόχου στην οποία αναφέρονται οι τεχνικές προδιαγραφές και η οποία προσφορά αποτελεί αναπόσπαστο μέρος της παρούσας Σύμβασης.

ΑΡΘΡΟ 2ο: Τίμημα – Τρόπος πληρωμής – Κρατήσεις

- Το κόστος της προμήθειας του ανωτέρω εξοπλισμού, ανέρχεται στο ποσό των …………………………………… (…………€), πλέον του Φ.Π.Α. 16%, ο οποίος ανέρχεται στο ποσό των ……………. (……….€) και θα καταβληθεί από το Πανεπιστήμιο στον Ανάδοχο και θα καλυφθεί από τον Προϋπολογισμό Δημοσίων Επενδύσεων του Πανεπιστημίου και συγκεκριμένα από τη ΣΑΕ 2010ΣΕ14580019. Το εν λόγω τίμημα αναλύεται με ακρίβεια στον «ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ I» της παρούσης.  Η Πράξη συγχρηματοδοτείται κατά ποσοστό 85% από την Ευρωπαϊκή Ένωση (ΕΤΠΑ) και κατά 15% από πόρους του Ελληνικού Δημοσίου, μέσω του Προϋπολογισμού Δημοσίων Επενδύσεων του Πανεπιστημίου Αιγαίου.

Στο τίμημα περιλαμβάνονται κάθε είδους έξοδα, κρατήσεις, τέλη κ.λ.π.

- Επίσης, ο Ανάδοχος βαρύνεται με μεταφορικά, λογιστικά, εκφορτωτικά και λοιπά έξοδα μέχρι την παράδοση – παραλαβή του εξοπλισμού στις εγκαταστάσεις των Ακαδημαϊκών Μονάδων του Πανεπιστημίου.

- Η πληρωμή του Αναδόχου θα γίνει από το Ταμείο του Πανεπιστημίου με την εξόφληση του 100% της συμβατικής αξίας μετά την οριστική παραλαβή των ειδών, και μετά την έκδοση, και κατάθεση στο Τμήμα Προϋπολογισμού και Δαπανών του Πανεπιστημίου, των τιμολογίων του ιδίου θεωρημένων από την Δ.Ο.Υ. και αφού προσκομιστούν στην Υπηρεσία τα δικαιολογητικά που αναφέρονται στα άρθρα 35 του ΠΔ 118/2007 (ΦΕΚ Α’ 150):

Α. 	Πρωτόκολλα οριστικής (ποιοτικής και ποσοτικής) παραλαβής των ειδών.

Β.	Αποδεικτικό φορολογικής και ασφαλιστικής ενημερότητας, εφόσον απαιτείται.

- Κατά την πληρωμή του, θα παρακρατείται ο προβλεπόμενος από το Ν. 2198/94 όπως συμπληρώθηκε και ισχύει.

- Ο Ανάδοχος επιβαρύνεται με κάθε νόμιμη ασφαλιστική εισφορά και κράτηση υπέρ τρίτων. Απαιτήσεις του Αναδόχου για οποιαδήποτε πληρωμή δεν θα γίνονται δεκτές άνευ της εκ μέρους του, καταθέσεως των αντίστοιχων παραστατικών στοιχείων και εγγράφων (τιμολόγια, αποδείξεις, πιστοποιητικά κλπ.) που αφορούν στην εξόφληση των φόρων, ασφαλιστικών εισφορών και λοιπών δαπανών που τον βαρύνουν, σύμφωνα με τις ισχύουσες νομοθετικές και κανονιστικές Διατάξεις.

- Για όλες τις πληρωμές θα εκδίδονται τα απαραίτητα νόμιμα παραστατικά / δικαιολογητικά. Από κάθε τιμολόγιο του Αναδόχου θα γίνονται όλες οι νόμιμες κρατήσεις, σύμφωνα με τους ισχύοντες κάθε φορά Νόμους και σχετικές Εγκυκλίους του Υπουργείου Οικονομικών.

ΑΡΘΡΟ 3 Ο : Χρόνος, Τόπος και Τρόπος Παράδοσης και Παραλαβής του Εξοπλισμού

Ο Ανάδοχος αναλαμβάνει την υποχρέωση να εκτελέσει την προμήθεια εντός …………… ημερών (………..), από την ημερομηνία υπογραφής της παρούσας.

- Τόπος παράδοσης του Ηλεκτρονικού εξοπλισμού ορίζονται οι εγκαταστάσεις των Ακαδημαϊκών Μονάδων του Πανεπιστημίου Αιγαίου στις παρακάτω διευθύνσεις:

ΛΕΣΒΟΣ:    -- Κτίριο Διοίκησης, Λόφος Πανεπιστημίου, Μυτιλήνη

-- Κτίριο Βιβλιοθήκης, Κομνηνάκη 45, Μυτιλήνη

ΛΗΜΝΟΣ:  -- Κτίριο Βιβλιοθήκης, Καρατζά 24, Μύρινα

-- Κτίριο Κυδάδειο, Καρατζά 24, Μύρινα

ΧΙΟΣ:        -- Κτίριο Βιβλιοθήκης, Μιχάλων 8, Χίος

-- Κτίριο Μιχάλειο, Μιχάλων 8, Χίος

ΣΑΜΟΣ:     -- Κτίριο Βιβλιοθήκης, Καρλόβασι

-- Κτίριο Πρώην Εμπορική Σχολή, Καρλόβασι

- Ο Ανάδοχος, υποχρεούται να ειδοποιήσει την Υπηρεσία Διενέργειας του Διαγωνισμού  και την Επιτροπή Παρακολούθησης και Παραλαβής Εξοπλισμού της  αντίστοιχης Ακαδημαϊκής Μονάδας για την ημερομηνία που προτίθεται να παραδώσει τα είδη, τουλάχιστον πέντε (5) εργάσιμες ημέρες νωρίτερα, προκειμένου η Επιτροπή να φροντίσει τόσο για τον χώρο ελέγχου, όσο και για τον καθορισμό της ημερομηνίας παραλαβής τους.

- Ο ποιοτικός έλεγχος και ποσοτική παραλαβή των ειδών, γίνεται από την πιο πάνω Επιτροπή στον τόπο παραλαβής με τη σύνταξη και υπογραφή των σχετικών πρωτοκόλλων.

- Το χρονοδιάγραμμα υλοποίησης της προμήθειας μπορεί να μειωθεί, δεν μπορεί όμως να υλοποιηθεί μετά την ημερομηνία που θα ορίζεται στην σύμβαση, παρά μόνο με την σύμφωνη γνώμη της Αναθέτουσας Αρχής. Μετάθεση του χρονοδιαγράμματος της προμήθειας  γίνεται σε περίπτωση σοβαροτάτων λόγων που συνιστούν αντικειμενική αδυναμία εμπρόθεσμης παράδοσης των συμβατικών ειδών ή σε περιπτώσεις που συντρέχουν λόγοι που συνιστούν ανωτέρα βία. Στις περιπτώσεις μετάθεσης του συμβατικού χρόνου παράδοσης, δεν επιβάλλονται κυρώσεις. Κατά τα λοιπά ισχύουν τα αναφερόμενα στο άρθρο 26 του ΠΔ 118/07. Γενικότερα, οποιεσδήποτε αλλαγές του χρονοδιαγράμματος θα πρέπει να γίνονται, κατόπιν κοινής αποδοχής τους από την Αναθέτουσα Αρχή και τον Ανάδοχο και έγγραφης  σύμφωνης γνώμης από την ΕΔΑ Περιφέρειας Βορείου Αιγαίου.

- Η προσωρινή παραλαβή των ειδών θα γίνει από την Επιτροπή Παρακολούθησης και Παραλαβής Εξοπλισμού στο χώρο της αντίστοιχης Ακαδημαϊκής Μονάδας και συνίσταται σε ποσοτικό και μακροσκοπικό έλεγχο των προσφερόμενων ειδών, συντάσσεται δε πρωτόκολλο προσωρινής παραλαβής από την Επιτροπή Παρακολούθησης και Παραλαβής Εξοπλισμού.

- Η οριστική παραλαβή θα γίνει εντός τριάντα (30) εργάσιμων ημερών (δοκιμαστική περίοδος) από την ημερομηνία βεβαίωσης άφιξης ή προσωρινής παραλαβής του εξοπλισμού. Στο διάστημα αυτό οι τεχνικοί του Πανεπιστημίου θα εγκαταστήσουν, συνδέσουν, ρυθμίσουν (όπου αυτό απαιτείται) τα είδη και θα τα θέσουν σε λειτουργία. Με την λήξη αυτού του διαστήματος και αφού η Επιτροπή Παρακολούθησης και Παραλαβής Εξοπλισμού της αντίστοιχης Ακαδημαϊκής Μονάδας βεβαιωθεί ότι τα είδη ανταποκρίνονται πλήρως στους όρους της διακήρυξης και των τεχνικών προδιαγραφών, των τεχνικών σχεδίων και διαγραμμάτων και είναι απολύτως σύμφωνα με την προσφορά του Αναδόχου, μετά από λεπτομερή εξέταση και λειτουργία σε πραγματικές συνθήκες ή /και δοκιμές στις οποίες θα το υποβάλλει αυτή κατά την κρίση της, θα γίνει η οριστική παραλαβή των ειδών της Ομάδας και θα συνταχθεί το οριστικό πρωτόκολλο παραλαβής.

- Το κάθε είδος κάθε είδος κατά την οριστική παραλαβή του θα συνοδεύεται και από  Σήμανση CE (CE Mark).

- Εάν κατά την προσωρινή ή/και οριστική παραλαβή των ειδών ανακύψουν προβλήματα, δεν συντάσσεται οριστικό πρωτόκολλο, ισχύουν δε τα αναφερόμενα στο άρθρο 27 του ΠΔ 118/07 .

- Η Αναθέτουσα Αρχή απαλλάσσεται από κάθε ευθύνη και υποχρέωση από τυχόν ατύχημα ή από κάθε άλλη αιτία κατά την εκτέλεση της προμήθειας. Η Αναθέτουσα Αρχή δεν έχει υποχρέωση καταβολής αποζημίωσης για υπερωριακή απασχόληση ή οποιαδήποτε άλλη αμοιβή στο προσωπικό του Αναδόχου ή τρίτων.

- Ο Ανάδοχος φέρει τον κίνδυνο για την καταστροφή ή φθορά του εξοπλισμού μέχρι την προσωρινή παραλαβή του.

- Παραλαβή δεν θα γίνει δεκτή αν τα προσφερόμενα είδη δεν είναι του εγκεκριμένου τύπου και δεν παρέχεται η απαιτούμενη εγγύηση καλής λειτουργίας (ή διατήρησης) καθώς και η έγγραφη δήλωση ανάληψης δέσμευσης για διάθεση ανταλλακτικών στο Πανεπιστήμιο για όλη τη διάρκεια της περιόδου εγγύησης καλής λειτουργίας.

- Εάν η Επιτροπή Παρακολούθησης και Παραλαβής Εξοπλισμού διαπιστώσει αποκλίσεις στους όρους της σύμβασης ή πρόθεση παραπλάνησης της Αναθέτουσας Αρχής, τότε εισηγείται στην αρμόδια αρχή την έναρξη των διαδικασιών για την κήρυξη του Αναδόχου ως έκπτωτου.

ΑΡΘΡΟ 4 Ο : Υποχρεώσεις Αναδόχου

- Το αντικείμενο της παρούσας θα υλοποιήσει ο Ανάδοχος με προσωπικό δικό του, που ουδεμία σχέση θα έχει με το Πανεπιστήμιο και του οποίου οι μισθοί, ημερομίσθια, επιδόματα, εισφορές κ.λ.π. βαρύνουν αποκλειστικά και μόνο τον Ανάδοχο.

- Ο Ανάδοχος δηλώνει ανεπιφύλακτα ότι αποδέχεται όλους τους όρους που αναφέρονται στην παρούσα Σύμβαση και στα Παραρτήματα αυτής.

- Ο Ανάδοχος αναλαμβάνει με δικά του έξοδα την αποστολή του εξοπλισμού, στην αντίστοιχη Ακαδημαϊκή Μονάδα και στις ποσότητες που αναφέρονται στη  παρούσα.

- Καθ΄ όλη τη διάρκεια εκτέλεσης της Σύμβασης, ο Ανάδοχος θα πρέπει να συνεργάζεται στενά με την Αναθέτουσα Αρχή, υποχρεούται δε να λαμβάνει υπόψη του οποιεσδήποτε παρατηρήσεις της σχετικά με την εκτέλεση της Σύμβασης.

- Ο Ανάδοχος θα είναι πλήρως και αποκλειστικά μόνος υπεύθυνος για την τήρηση της ισχύουσας νομοθεσίας ως προς το απασχολούμενο από αυτόν προσωπικό για την εκτέλεση των υποχρεώσεων της σύμβασης. Σε περίπτωση οποιασδήποτε παράβασης ή ζημίας που προκληθεί σε τρίτους υποχρεούται μόνος αυτός προς αποκατάστασή της.

ΑΡΘΡΟ 5 Ο : Εγγύηση Καλής Εκτέλεσης

Για την ακριβή εκπλήρωση των όρων της παρούσας ο Ανάδοχος κατέθεσε την/τις με αριθμό …………… και ημερομηνία ………….. εγγυητική/ες επιστολή/ές καλής και εμπρόθεσμης εκτέλεσης της Σύμβασης, της (τράπεζας)………….. ποσού 10% της συμβατικής αξίας ανά κατακυρωθείσα Ομάδα Ειδών, μη συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α., δηλαδή ΟΜΑΔΑ ΕΙΔΩΝ……………ποσού  (…………….€).

Η ανωτέρω εγγυητική επιστολή πρέπει να περιέχει όλα τα στοιχεία που αναφέρονται στα αντίστοιχα άρθρα της κείμενης νομοθεσίας. H Εγγυητική Επιστολή Καλής Εκτέλεσης των όρων της Σύμβασης ισχύει έως την επιστροφή της, μετά την οριστική ποσοτική και ποιοτική παραλαβή του εξοπλισμού από την Αναθέτουσα Αρχή, ύστερα από την εκκαθάριση των τυχόν απαιτήσεων από τους δύο συμβαλλόμενους και εφόσον αντικαθίσταται από εγγυητική επιστολή καλής λειτουργίας.

Ο Ανάδοχος με την κατάθεση της Εγγύησης Καλής Εκτέλεσης δεσμεύεται ότι:

- τα είδη του ηλεκτρονικού εξοπλισμού ανταποκρίνονται πλήρως προς τους όρους των προδιαγραφών, των σχετικών τεχνικών χαρακτηριστικών, σχεδίων και απαιτήσεων της προσφοράς, ότι είναι στο σύνολο τους από υλικά άριστης ποιότητας και άριστης κατασκευής, απαλλαγμένα από οποιοδήποτε κρυμμένο ελάττωμα που αφορά είτε στη σχεδίαση, είτε στα υλικά κατασκευής αυτών, είτε στην εργασία κατασκευής, και ότι αυτά ανταποκρίνονται στην χρήση, λειτουργία,  στα αποτελέσματα για τα οποία προορίζονται και στις ιδιότητες και προδιαγραφές όπως αυτές προδιαγράφονται,

- ο εξοπλισμός θα είναι κατά την παράδοση του καινούργιος,

- εάν κατά την προσωρινή ή/και οριστική παραλαβή των ειδών βρεθεί ότι κάποιο δεν πληροί τους όρους της παρούσης σύμβασης και των τεχνικών προδιαγραφών και σχεδιαγραμμάτων και δεν είναι δυνατόν κατά την απόλυτη κρίση της Επιτροπής  Παρακολούθησης και Παραλαβής  Εξοπλισμού της αντίστοιχης Ακαδημαϊκής Μονάδας (με αντικατάσταση των ελαττωματικών εξαρτημάτων και αυτών που έχουν βλάβη ή συστατικών και παρελκόμενων των ειδών) να γίνει απόλυτα κατάλληλο και έτοιμο για την χρήση που προορίζεται, αυτό θα απορρίπτεται και ο ανάδοχος θα είναι υποχρεωμένος χωρίς καμία αποζημίωση να αντικαταστήσει ολόκληρα τα ακατάλληλα μέρη αυτού μέσα σε προθεσμία που ορίζεται από την Επιτροπή  Παρακολούθησης και Παραλαβής  Εξοπλισμού της αντίστοιχης  Ακαδημαϊκής Μονάδας που αν περάσει άπρακτη, θα κηρυχθεί έκπτωτος και η εγγύηση καλής εκτέλεσης που έχει κατατεθεί από αυτόν θα εκπέσει αυτοδίκαια υπέρ του Πανεπιστημίου. Ο Ανάδοχος  θα είναι υποχρεωμένος και για την καταβολή των δαπανών για την αποσύνδεση του ακατάλληλου μέρους και για την τοποθέτηση του και για κάθε δαπάνη σχετική με την αντικατάσταση του ως άνω μέρους. Εκτός από τις πιο πάνω υποχρεώσεις, ο Ανάδοχος  θα είναι υποχρεωμένος να αποκαταστήσει το Πανεπιστήμιο για κάθε ζημιά που προκύπτει για αυτήν από τις πιο πάνω βλάβες.

ΑΡΘΡΟ 6 Ο : Υποχρεώσεις Πανεπιστημίου

Το Πανεπιστήμιο οφείλει να παρέχει στον Ανάδοχο άμεση πρόσβαση στους χώρους όπου θα συναρμολογηθεί και θα τοποθετηθεί ο εξοπλισμός.

ΑΡΘΡΟ 7 Ο : Εγγύηση Καλής Λειτουργίας

Η εγγύηση Καλής Λειτουργίας εκδίδεται και θα πρέπει να είναι συμπληρωμένη σύμφωνα με το υπόδειγμα 3 του ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΟΣ Β, της αντίστοιχης διακήρυξης.

Το χρονικό διάστημα για κάθε είδος, από την ημερομηνία οριστικής παραλαβής του ηλεκτρονικού εξοπλισμού της αντίστοιχης Ομάδας Ειδών, καλείται «περίοδος εγγύησης καλής λειτουργίας (ή περίοδος διατήρησης)».

Για την καλή λειτουργία του προσφερόμενου εξοπλισμού κατά την περίοδο της εγγύησης καλής λειτουργίας (ή διατήρησης) που θα προτείνει με την προσφορά του, ο Ανάδοχος υποχρεούται με την οριστική παραλαβή των ειδών, να καταθέσει Εγγυητική Επιστολή Καλής Λειτουργίας για την/τις Ομάδα/ες Ειδών, το ύψος της οποίας θα ανέρχεται στο 2,5% της συμβατικής αξίας, χωρίς ΦΠΑ.

Για το προτεινόμενο διάστημα αυτό ο Ανάδοχος εγγυάται τα ακόλουθα (ελάχιστες απαιτήσεις της Αναθέτουσας Αρχής), τα οποία υποχρεούται να ακολουθήσει :

α.- Την καλή και αποδοτική λειτουργία των ειδών του ηλεκτρονικού εξοπλισμού σε όλο το χρονικό διάστημα της εγγύησης καλής λειτουργίας (ή διατήρησης) που θα καθορίζεται στην προσφορά του και το οποίο δεν μπορεί να είναι μικρότερο της διάρκειας εγγύησης του κατασκευαστή  που ορίζεται στις τεχνικές προδιαγραφές για το είδος, και ανεξαρτήτως ωρών λειτουργίας. Η εγγύηση αυτή θα καλύπτει όλα τα μέρη των ειδών. Ο χρόνος αυτός θα αρχίζει από την οριστική παραλαβή τους, πλήρως συναρμολογημένων και έτοιμων για λειτουργία.

β.- Την αποκατάσταση οποιασδήποτε δυσλειτουργίας που οφείλεται σε σφάλματα λογισμικού (όπου ισχύει).

γ.- . Τα έξοδα αποστολής του εξοπλισμού θα βαρύνουν τον ανάδοχο.

δ.- Τα τακτικά service των προσφερόμενων ειδών σύμφωνα με τις απαιτήσεις του αντίστοιχου εργοστασίου κατασκευής εφόσον προβλέπονται από τον πίνακα τεχνικών προδιαγραφών.

ε.- Επίλυση προβλημάτων σε συνεργασία με τεχνικούς τηλεφωνικώς ή με Fax. Είναι επίσης ιδιαίτερα επιθυμητή η επικοινωνία μέσω Ηλεκτρονικού Ταχυδρομείου.

στ.- Για την εφαρμογή όλων των παραπάνω, ο Ανάδοχος υποχρεούται να διατηρεί σε όλη τη διάρκεια της περιόδου εγγύησης επαρκές απόθεμα ανταλλακτικών, το οποίο θα αναφερθεί στην προσφορά, η πληρότητα του οποίου θα αξιολογηθεί.

ζ.- Ο Ανάδοχος υποχρεούται να παρέχει καθ’ όλη την διάρκεια της περιόδου εγγύησης όλες τις νέες εκδόσεις  (updates, patches) του λογισμικού (όπου αυτό ζητείται στις τεχνικές προδιαγραφές).

η.- Ο Ανάδοχος δεσμεύεται για την προτεινόμενη διάρκεια της περιόδου εγγύησης καλής λειτουργίας (ή διατήρησης) των ειδών της Ομάδας, τον χρόνο ανταπόκρισης σε περίπτωση βλάβης καθώς και τις υπηρεσίες που θα παρέχει στο διάστημα αυτό για να αντιμετωπίσει τις ανάγκες που παρουσιάζονται για service και επισκευές κατά περίπτωση, με Έγγραφη Δήλωση, την οποία έχει συμπεριλάβει στους επιμέρους φακέλους της Τεχνικής Προσφοράς του, που αποτελεί αναπόσπαστο μέρος της παρούσας.

Ο χρόνος ισχύος της Εγγυητικής Επιστολής Καλής Λειτουργίας πρέπει να είναι μεγαλύτερος κατά τρεις (3) μήνες από την εγγύηση του κατασκευαστή.

Η Εγγυητική Επιστολή Καλής Λειτουργίας κατατίθεται με την οριστική παραλαβή του εξοπλισμού της προμήθειας.

Τα ως άνω αναφερόμενα θα πραγματοποιούνται καθ΄ όλη την προτεινόμενη διάρκεια της περιόδου εγγύησης καλής λειτουργίας (ή διατήρησης) με δαπάνες του Αναδόχου και το Πανεπιστήμιο δεν θα ευθύνεται για οποιαδήποτε βλάβη των ειδών που προέρχεται από την συνήθη και ορθή χρήση τους και δεν θα επιβαρύνεται με κανένα ποσόν για

εργατικά, ανταλλακτικά, υλικά και λοιπά έξοδα αποκατάστασης της βλάβης. Η εργασία θα πρέπει να είναι άριστης ποιότητας, σύμφωνα με τους κανόνες της τέχνης και της επιστήμης, του βαθμού ακρίβειας που απαιτεί το συγκεκριμένο είδος και της θέσης ή του τρόπου λειτουργίας του. Σε αποδεδειγμένη παράλειψη ή αμέλεια του Αναδόχου να κάνει τις πιο πάνω ενέργειες, αυτές θα τις κάνει το Πανεπιστήμιο σε βάρος και για λογαριασμό του Αναδόχου ή θα γίνουν με άλλο τρόπο που θα αποφασίζεται από το Π.Σ. ή άλλο αρμόδιο όργανο.

Ο Ανάδοχος εγγυάται την καλή λειτουργία του εξοπλισμού μετά την οριστική παραλαβή και χωρίς κανένα επιπλέον κόστος για το Πανεπιστήμιο για περίοδο τουλάχιστον ……….. (..) ετών. Η εγγύηση ξεκινά με την οριστική παραλαβή του εξοπλισμού.

Κατά το διάστημα εγγύησης – δωρεάν συντήρησης, ο Ανάδοχος είναι υπεύθυνος για την, χωρίς καθυστέρηση και αποκλειστικά με δικά του έξοδα, θεραπεία κάθε ελαττώματος που παρουσιάζεται στον εξοπλισμό (στα έξοδα περιλαμβάνονται και όλα τα έξοδα μετακίνησης, διαμονής και αμοιβής προσωπικού και μεταφοράς εξοπλισμού), εκτός εάν αυτό αποδεδειγμένα προέρχεται από αιτία που δεν έχει σχέση με σφάλματα στην κατασκευή, τα υλικά ή τη σχεδίαση.

Σε περίπτωση που κατά την περίοδο της εγγύησης - δωρεάν συντήρησης, παρουσιαστούν επαναλαμβανόμενες βλάβες σε κύρια μέρη του εξοπλισμού, τα οποία οφείλονται σε κατασκευαστική ατέλεια ή κρυμμένα ελαττώματα, ο Ανάδοχος υποχρεούται, αποκλειστικά με δικά του έξοδα, να αντικαταστήσει τα κύρια αυτά μέρη με άλλα καινούργια και αμεταχείριστα. Στην περίπτωση αυτή ανανεώνεται η διάρκεια εγγύησης και δωρεάν συντήρησης, με νέα ημερομηνία έναρξης, την ημερομηνία αντικατάστασης των κύριων μερών.

Εάν σφάλμα στη σχεδίαση προκαλέσει διακοπή της λειτουργίας του εξοπλισμού ή τμήματος αυτού, η συμφωνημένη εγγύηση ανανεώνεται και η πλήρης συμφωνημένη περίοδος εγγύησης - δωρεάν συντήρησης αρχίζει ξανά από την ημερομηνία επανόρθωσης του σφάλματος.

Το σύνολο του εξοπλισμού του διαγωνισμού καλύπτεται από ελάχιστη εγγύηση καλής λειτουργίας. Οι ελάχιστες προδιαγραφές εγγύησης καλής λειτουργίας είναι :

- Επιδιόρθωση / αντικατάσταση οποιουδήποτε μέρους του εξοπλισμού που θα παρουσιάσει προβλήματα λειτουργίας

- Αποκατάσταση οποιασδήποτε δυσλειτουργίας, γενικά

- Για την εφαρμογή των ανωτέρω ο Ανάδοχος υποχρεούται να διατηρεί καθ’ όλη τη διάρκεια της περιόδου εγγύησης επαρκές απόθεμα ανταλλακτικών.

- Παροχή τεχνικής υποστήριξης καθ’ όλη την διάρκεια της περιόδου εγγύησης για επίλυση τυχόν προβλημάτων.

- Μέθοδος επικοινωνίας με τον κατασκευαστή για την επίλυση/ παρακολούθηση προβλημάτων.

- Σε περίπτωση που ο Ανάδοχος χρησιμοποιήσει για την τεχνική υποστήριξη τρίτους (π.χ. επίσημους συνεργάτες, εξουσιοδοτημένους αντιπρόσωπους ή άλλο) που βρίσκονται στις περιοχές του έργου, οφείλει να το δηλώσει με επιστολή του στο Πανεπιστήμιο, καθώς επίσης και την αντίστοιχη δέσμευση των τρίτων ότι αποδέχονται την ανάθεση αυτή.

Όλες οι υπηρεσίες τεχνικής υποστήριξης παρέχονται από τον Ανάδοχο κατά την διάρκεια των εργασίμων ημερών (Δευτέρα – Παρασκευή, 09:00 έως 14:00). Για τις αργίες, η υποστήριξη παρέχεται μετά από ιδιαίτερη συμφωνία.

ΑΡΘΡΟ 8 Ο : Εκχωρήσεις – Μεταβιβάσεις

Ο Ανάδοχος δεν δικαιούται να υποκατασταθεί από τρίτο φυσικό ή νομικό πρόσωπο εν’ όλω ή εν μέρει στα δικαιώματα ή υποχρεώσεις του που απορρέουν από την παρούσα Σύμβαση, ούτε του επιτρέπεται η εκχώρηση μέρους ή όλης της παρούσας σε οποιονδήποτε τρίτο.

ΑΡΘΡΟ 9 Ο : Ευθύνη για Δικαιώματα Πνευματικής Ιδιοκτησίας

Όλες οι εκθέσεις και τα συναφή στοιχεία και κάθε άλλο σχετικό έγγραφο ή υλικό που αποκτάται, συγκεντρώνεται ή καταρτίζεται από τον Ανάδοχο κατά την εκτέλεση της Σύμβασης, είναι εμπιστευτικά και ανήκουν στην απόλυτη ιδιοκτησία της Αναθέτουσας Αρχής. Ο Ανάδοχος, μόλις ολοκληρώσει την εκτέλεση της Σύμβασης, παραδίδει όλα τα έγγραφα και τα στοιχεία στην Αναθέτουσα Αρχή. Ο Ανάδοχος μπορεί να κρατά αντίγραφα αυτών των εγγράφων και στοιχείων, αλλά δεν επιτρέπεται να τα χρησιμοποιεί για σκοπούς άλλους από της Σύμβασης, χωρίς την προηγούμενη γραπτή συναίνεση της Αναθέτουσας Αρχής.

Κατά τα λοιπά ισχύουν οι διατάξεις του ν.2121/1993 περί πνευματικής ιδιοκτησίας.

Σε περίπτωση άσκησης αγωγής ή ενδίκου μέσου κατά της Αναθέτουσας Αρχής από τρίτο για οποιοδήποτε θέμα σχετικά με πνευματικά δικαιώματα επί της υλοποιηθείσας σύμβασης, η Αναθέτουσα Αρχή οφείλει να ειδοποιήσει αμέσως και γραπτά με όλες τις απαραίτητες πληροφορίες τον Ανάδοχο, ο οποίος υποχρεούται να αμυνθεί, δικαστικά και εξωδικαστικά, για λογαριασμό της Αναθέτουσας Αρχής, έναντι του τρίτου. Σε κάθε περίπτωση, ο Ανάδοχος αφενός βαρύνεται με όλα τα έξοδα τα οποία θα κληθεί να καταβάλει η Αναθέτουσα Αρχή εξ αυτού του λόγου, συμπεριλαμβανομένης και κάθε δικαστικής δαπάνης ή αμοιβής δικηγόρων, αφετέρου υποχρεούται να αποζημιώσει την Αναθέτουσα Αρχή για κάθε θετική ή αποθετική ζημία που θα υποστεί από ενδεχόμενη αποδοχή της παραπάνω αγωγής ή του ένδικου μέσου.

ΑΡΘΡΟ 10 Ο : Λύση – Καταγγελία της Σύμβασης – Έκπτωση Αναδόχου

- Η ισχύς της παρούσας Σύμβασης άρχεται από την υπογραφή της και λήγει με την εκπλήρωση των συμβατικών υποχρεώσεων των δύο συνυπογραφόντων μερών μετά την οριστική παραλαβή εντός των προθεσμιών του άρθρου 3.

- Το Πανεπιστήμιο δικαιούται να καταγγείλει τη Σύμβαση σε κάθε περίπτωση παράβασης των όρων αυτής και κυρίως στις ακόλουθες περιπτώσεις:

(α) αν ο Ανάδοχος δεν εκπληρώνει προσηκόντως τις υποχρεώσεις του που απορρέουν από τη Σύμβαση, παρά τις προς τούτο οχλήσεις του Πανεπιστημίου,

(β) αν ο Ανάδοχος δεν συμμορφώνεται προς τις σύμφωνες με τις διατάξεις της Σύμβασης εντολές του Πανεπιστημίου,

(γ)  αν ο Ανάδοχος εκχωρεί τη Σύμβαση ή αναθέτει οποιοδήποτε μέρος ή το σύνολο της προμήθειας υπεργολαβικά σε τρίτο, τον οποίο δεν είχε συμπεριλάβει στην προσφορά του,

(δ) αν ο Ανάδοχος πτωχεύσει, τεθεί υπό αναγκαστική διαχείριση ή εκκαθάριση, λυθεί ή ανακληθεί η άδεια λειτουργίας του ή γίνουν πράξεις αναγκαστικής εκτελέσεως σε βάρος του, στο σύνολο ή σε σημαντικό μέρος των περιουσιακών του στοιχείων,

(ε) αν εκδοθεί τελεσίδικη απόφαση κατά του αναδόχου για αδίκημα σχετικό με την άσκηση του επαγγέλματός του.

ΕΚΠΤΩΣΗ ΑΝΑΔΟΧΟΥ

- Το Πανεπιστήμιο διατηρεί το δικαίωμα να λύσει τη Σύμβαση κηρύσσοντας έκπτωτο τον Ανάδοχο σε όποιο στάδιο εξέλιξης και αν βρίσκεται η διαδικασία εκτέλεσης του έργου – μετά από εβδομαδιαία προειδοποίησή του – αν διαπιστώσει ότι δεν τηρούνται από μέρους του Αναδόχου οι όροι και οι προδιαγραφές που έχουν οριστεί ή ότι δεν τηρείται η προθεσμία εκτέλεσης της προμήθειας.

- Το Πανεπιστήμιο αναστέλλει την καταβολή οποιουδήποτε ποσού, πληρωτέου σύμφωνα με την Σύμβαση προς τον Ανάδοχο, μέχρις εκκαθαρίσεως των μεταξύ τους υποχρεώσεων και οι εγγυητικές επιστολές καταπίπτουν.

- Αν παρέλθουν οι συμφωνημένες ημερομηνίες παράδοσης και ο εξοπλισμός δεν παραδοθεί σύμφωνα με τους συμβατικούς όρους, τότε ο Ανάδοχος υποχρεούται να καταβάλλει ποινική ρήτρα, σύμφωνα με το άρθρο 32 του ΠΔ 118/07 .

- Αν παρέλθει χρονικό διάστημα δύο εβδομάδων από τη συμφωνηθείσα ημερομηνία παράδοσης του εξοπλισμού και ο εξοπλισμός δεν παραδοθεί, τότε ο Ανάδοχος κηρύσσεται έκπτωτος.

- Η Αναθέτουσα Αρχή έχει το δικαίωμα να κηρύξει έκπτωτο τον Ανάδοχο για τους λόγους που περιγράφονται στο άρθρο 34 του ΠΔ 118/07, παρ. 1 και 2.   Η έκπτωση γίνεται με απόφαση του ΠΣ ή άλλου αρμόδιου οργάνου, ύστερα από γνωμοδότηση της αρμόδιας Επιτροπής του Πανεπιστημίου, οπότε και καταπίπτει αυτοδικαίως υπέρ της Αναθέτουσας Αρχής η εγγύηση συμμετοχής του ή η εγγύηση καλής εκτέλεσης της σύμβασης κατά περίπτωση. Οι κυρώσεις που επιβάλλονται στον έκπτωτο ανάδοχο θα είναι σύμφωνες με το άρθρο 34 του ΠΔ 118/07, παρ. 5.

- Οι ως άνω ρήτρες καθυστέρησης και με τους ίδιους όρους επιβάλλονται στην περίπτωση υπέρβασης τυχόν τμηματικών προθεσμιών από υπαιτιότητα του Αναδόχου.

- Οι ρήτρες καθυστέρησης των παραδόσεων θα επιβάλλονται με απόφαση της Αναθέτουσας Αρχής, ύστερα από γνωμοδότηση του αρμοδίου οργάνου  και θα παρακρατούνται από την επομένη πληρωμή του Αναδόχου.

- Με την ίδια ως άνω απόφαση ανακαλούνται οι ρήτρες καθυστέρησης για τυχόν τμηματικές προθεσμίες μόνο αν η υλοποίηση της προμήθειας περατωθεί μέσα στη συνολική προθεσμία. Οι ρήτρες καθυστέρησης που επιβάλλονται για υπέρβαση τμηματικών προθεσμιών, αν δεν ανακληθούν, βαρύνουν τον Ανάδοχο επιπλέον των ρητρών λόγω υπέρβασης συνολικής προθεσμίας που έχουν επιβληθεί.

- Σε περίπτωση Ένωσης / Κοινοπραξίας οι ως ανωτέρω ποινικές ρήτρες και τόκοι επιβάλλονται αναλογικά σε όλα τα μέλη της Ένωσης / Κοινοπραξίας.

- Σε περίπτωση εκπτώσεως του Αναδόχου, η Αναθέτουσα Αρχή δικαιούται, κατά την κρίση της, να κρατήσει μέρος ή το σύνολο του εξοπλισμού, καταβάλλοντας το αναλογούν συμβατικό τίμημα.

- Οι ποινικές ρήτρες δεν επιβάλλονται και η έκπτωση δεν επέρχεται αν ο Ανάδοχος αποδείξει ότι η καθυστέρηση οφείλεται σε υπαιτιότητα του Πανεπιστημίου ή σε ανώτερη βία.

ΑΡΘΡΟ 11 Ο : Κυρώσεις - Ποινικές Ρήτρες

Κυρώσεις μη τήρησης χρονοδιαγράμματος

Η παράδοση του εξοπλισμού χρονικά θα πρέπει να έχει ολοκληρωθεί εντός …………… (………) ημερών από την υπογραφή της Σύμβασης με τον Ανάδοχο.

Για τη διαδικασία και τις συνέπειες της έκπτωσης εφαρμόζονται οι διατάξεις του άρθρου 34 παρ. 2, 4, και 5 του ΠΔ 118/2007 (ΦΕΚ Α’ 150).

Για την απόρριψη συμβατικών υλικών και την αντικατάσταση αυτών ισχύουν οι διατάξεις του άρθρου 33 του ΠΔ 118/2007 (ΦΕΚ Α’ 150).

Οι πιο πάνω κυρώσεις είναι ανεξάρτητες κάθε αξίωσης που το Πανεπιστήμιο, μπορεί να έχει για οποιαδήποτε θετική ζημιά του, που προέρχεται άμεσα ή έμμεσα από την άρνηση του Αναδόχου να πραγματοποιήσει έγκαιρα την προμήθεια που ανατέθηκε σ’ αυτόν.

ΑΡΘΡΟ 12 Ο : Εξαίρεση Επιβολής Κυρώσεων - Ανωτέρα Βία

Δεν επιβάλλονται κυρώσεις στον Ανάδοχο, εφόσον διαπιστωθεί ανωτέρα βία, ένεκα της οποίας προκαλείται αδυναμία παράδοσης του εξοπλισμού, μέσα στους συμβατικούς χρόνους.

Η απόδειξη της ανωτέρας βίας βαρύνει τον Ανάδοχο.

ΑΡΘΡΟ 13 Ο : Τροποποίηση της Σύμβασης

Τροποποίηση του αντικειμένου της Σύμβασης δεν επιτρέπεται μετά τη σύναψή της, εκτός εξαιρετικών περιπτώσεων.  Τέτοια περίπτωση συνιστά μόνον η αντικατάσταση τμήματος του εξοπλισμού το οποίο είχε αρχικά προσφέρει ο ανάδοχος με την προσφορά του, και έως την υλοποίηση της προμήθειας έχει πάψει να κατασκευάζεται ή/και έχει αποσυρθεί από το εμπόριο.  Η τροποποίηση της σύμβασης επιτρέπεται μόνον εφόσον το τμήμα του εξοπλισμού αντικαθίσταται από νεώτερο μοντέλο ή νεώτερη έκδοση λογισμικού, ποιοτικά ίδιο ή ανώτερο από πλευράς χαρακτηριστικών με το αρχικά προσφερόμενο, χωρίς διαφοροποίηση στην τιμή και τους όρους της εγγύησης του, και δεν συνιστά αλλαγή στο φυσικό αντικείμενο του έργου.  Οποιαδήποτε όμως, τροποποίηση της Σύμβασης δύναται να γίνει μόνο εγγράφως και θα υπογράφεται και από τους δύο συμβαλλομένους, μετά από γνωμοδότηση του αρμοδίου οργάνου του Πανεπιστημίου, αποκλειόμενης ρητά οποιασδήποτε τροποποίησης με προφορική συμφωνία.

Σε κάθε περίπτωση η Σύμβαση πριν υπογραφεί από τους αντισυμβαλλομένους, πρέπει να τύχει της σύμφωνης γνώμης της ΕΔΑ Περιφέρειας Βορείου Αιγαίου. Ομοίως σύμφωνη γνώμη της ΕΔΑ Περιφέρειας Βορείου Αιγαίου πρέπει να λάβει η Αναθέτουσα Αρχή και για κάθε πιθανή τροποποίηση της Σύμβασης.

ΑΡΘΡΟ 14 Ο : Εφαρμοστέο Δίκαιο – Επίλυση Διαφορών

- Η εν λόγω Σύμβαση διέπεται από το Ελληνικό Δίκαιο.

- Σε περίπτωση διαφορών, που ενδεχομένως προκύψουν σχετικά με την ερμηνεία ή την εκτέλεση ή την εφαρμογή της Σύμβασης ή εξ’ αφορμής της, το Πανεπιστήμιο και ο Ανάδοχος καταβάλλουν κάθε προσπάθεια για τη φιλική επίλυσή τους, σύμφωνα με τους κανόνες της καλής πίστης και των χρηστών συναλλακτικών ηθών πάντα υπό το πρίσμα της προστασίας του Δημοσίου συμφέροντος.

- Σε περίπτωση αδυναμίας εξεύρεσης κοινά αποδεκτής λύσης αποκλειστικά αρμόδια είναι τα Ελληνικά Δικαστήρια και δη αυτά της πόλης της Μυτιλήνης.

ΑΡΘΡΟ 15 Ο : Διέποντα την Προμήθεια Έγγραφα

Τα έγγραφα που διέπουν την παρούσα Σύμβαση, τα οποία υπογράφονται από αμφότερα τα συμβαλλόμενα μέρη, προσαρτώνται στην παρούσα Σύμβαση και αποτελούν ένα ενιαίο και αναπόσπαστο σύνολο με τη Σύμβαση, οι όροι τους μάλιστα ισχύουν το ίδιο με τους όρους της παρούσας Σύμβασης και συμφωνούνται όλοι ουσιώδεις. Είναι δε τα εξής:

- Η πλήρης οικονομική και τεχνική προσφορά της εταιρείας στο διαγωνισμό, με αρ. πρ. ………………..

- Η απόφαση του Πρύτανη με αριθμ.πρωτ. ………………… (ΑΔΑ: ……………), με την οποία έγινε η κατακύρωση.

ΑΡΘΡΟ 16 Ο : Λοιποί Όροι

Αποκλείεται η από τον Ανάδοχο σε τρίτον εκχώρηση των, από την παρούσα προκυπτόντων, δικαιωμάτων και υποχρεώσεών του.

Κάθε διαφορά που αφορά την ερμηνεία και την εκτέλεση της Σύμβασης θα επιλύεται από τα αρμόδια Δικαστήρια της Μυτιλήνης.

Η παρούσα Σύμβαση υπερισχύει από κάθε άλλο κείμενο στο οποίο αυτή στηρίζεται (διακήρυξη, προσφορές, κ.λ.π.), εκτός εάν αυτό μνημονεύεται ρητώς στην παρούσα Σύμβαση.

Η παρούσα Σύμβαση διέπεται από τις διατάξεις του Ν. 2286/1995 (ΦΕΚ Α’ 19), του ΠΔ 118/2007 (ΦΕΚ Α’ 150) και τις λοιπές περί προμηθειών του Δημοσίου και ΝΠΔΔ διατάξεις.

Για κάθε ζήτημα που δεν καθορίζεται με σαφήνεια στην παρούσα Σύμβαση, εφαρμόζονται οι διατάξεις της κείμενης νομοθεσίας περί προμηθειών του Δημοσίου, όπως αυτή ισχύει κατά την ημέρα υπογραφής της παρούσας.

Τέλος, η παρούσα Σύμβαση, αφού συντάχθηκε σε τριπλό και αφού διαβάστηκε και βεβαιώθηκε, μονογράφεται και υπογράφεται από τους συμβαλλόμενους ως έπεται.

ΟΙ ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΟΙ

| Για το Πανεπιστήμιο Αιγαίου | Για την εταιρεία με την επωνυμία «…………………………………………» |
| --- | --- |
| Καθ. Πάρις Τσάρτας Πρύτανης | Ο νόμιμος Εκπρόσωπος ………………………………… |